ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГЛИЧ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.11.2018 № 395

Об утверждении Комплексной схемы организации дорожного движения

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом городского поселения Углич, а также в целях создания условий для обеспечения безопасности дорожного движения, повышения эффективности и устойчивости функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском поселении Углич Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Комплексную схему организации дорожного движения городского поселения Углич (далее - Комплексная схема) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить приложение в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Угличскому району для последующей работы и применения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угличская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Углич.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского поселения Углич по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – начальника управления обеспечения жизнедеятельности (Третьяков Е.Ю.).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения						С.В. Ставицкая

# Утверждена

постановлением Администрации

городского поселения Углич

от 20.11.2018  № 395

Комплексная схема организации дорожного движения на территории городского поселения Углич Ярославской области

# ЗАКАЗЧИК:

# Администрация городского поселения Углич Ярославской области

Углич, 2016г.

# Введение

# 1. Характеристика сложившейся ситуации по ОДД на территории муниципального образования

1.1. Описание используемых методов и средств получения исходной информации.

1.2. Подготовка и проведение транспортных обследований на территории муниципального образования с целью сбора недостающих данных для разработки КСОДД.

1.3. Анализ организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД.

1.4. Анализ нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым отечественным и зарубежным опытом.

1.5. Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования.

1.6. Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий.

1.7. Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса.

1.8. Анализ пассажиро - и грузопотоков.

1.9. Анализ условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием.

1.10. Анализ эксплуатационного состояния ТСОДД.

1.11. Анализ эффективности используемых методов ОДД.

1.12. Анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий.

# 2. Разработка программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды

2.1. Подготовка принципиальных предложений и решений по основным мероприятиям ОДД.

2.2. Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов проектирования на основе разработки принципиальных предложений по основным мероприятиям ОДД для каждого из вариантов.

2.3. Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий.

2.4. Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству.

2.5. Распределение транспортных потоков по сети дорог.

2.6. Разработка, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), ее функциям и этапам внедрения.

2.7. Организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации.

2.8. Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения.

2.9. Применение реверсивного движения.

2.10. Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения.

2.11. Организация пропуска транзитных транспортных потоков.

2.12. Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным  параметрам таких средств.

2.13. Ограничения доступа транспортных средств на определенные территории.

2.14. Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах.

2.15. Формирование единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений)

2.16. Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках.

2.17. Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования.

2.18. Режимы работы светофорного регулирования.

2.19. Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций) создаваемых существующими дорожными условиями.

2.20. Организация движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования.

2.21. Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов.

2.22. Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям.

2.23. Организация велосипедного движения.

2.24. Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным.

2.25. Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

2.26. Размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных средств.

2.27. Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации, очередности разработки ПОДД на отдельных территориях, а также оценки требуемых объемов финансирования и ожидаемого эффекта от внедрения.

2.28.	Формирование предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового, нормативно-технического, методического и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД на территории, в отношении которой осуществляется подготовка КСОДД (разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе КСОДД мероприятий).

3.Заключение

Введение

Объект выполнения работ - Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) на территории городского поселения Углич Ярославской области.

Цель - разработка Программы мероприятий, направленной на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения (ОДД) на территории муниципального образования городского поселения Углич Ярославской области.

Задачи:

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

# 1. Характеристика сложившейся ситуации по ОДД на территории муниципального образования

1.1 Описание используемых методов и средств получения исходной информации

Исходная информация для разработки комплексной схемы организации дорожного движения на территории городского поселения Углич Ярославской области получена из следующих источников:

- Исходная информация получена от заказчика согласно примерного перечня исходной информации, необходимой для разработки документации по ОДД, установленного приказом Минтранса РФ от 17.03.2015 №43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;

- Данные получены из общедоступных официальных интернет источников.

1.2	Подготовка и проведение транспортных обследований на территории муниципального образования с целью сбора недостающих данных для разработки КСОДД.

Проведение транспортных обследований на территории муниципального образования с целью сбора недостающих данных для разработки КСОДД не требуется, так как все необходимые данные представлены заказчиком.

1.3 Анализ организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД.

Анализ деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД показало, что Администрацией городского поселения Углич Ярославской области проводится большая работа в области организации дорожного движения. Согласно структуре расходов на 2017 год 7395 рублей запланировано на «содержание автомобильных дорог местного значения». Такие же суммы запланированы на 2017-2018 год. Проекты организации дорожного движения разрабатываются для городского поселения.

1.4. Анализ нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым отечественным и зарубежным опытом.

В городском поселении Углич утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Углич на 2017-2027 годы», основными целями которой являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации  объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, также со строительством новых объектов.

1.5 Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования

Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования позволил выявить, что в число мер, направленных на совершенствование транспортной инфраструктуры городского поселения Углич включены:

      - сохранение существующей сети автомобильных дорог местного значения, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям;

- сохранение сети местных автомобильных дорог с твердым покрытием;

- создание условий для обеспечения единого экономического и транспортного пространства, свободы перемещения населения и товаров по городу и за его пределы посредством модернизации и поэтапного развития сети автомобильных дорог, отвечающей интересам граждан, грузовладельцев;

- формирование грузо- и пассажиро проводящей системы гармоничного развития и эффективного взаимодействия всех видов транспорта.

В сфере автомобильных пассажирских перевозок должна быть предусмотрена поэтапная модернизация маршрутной сети городского сообщения с учетом уровня благосостояния населения по следующим направлениям:

- создание условий для работы предприятий пассажирского транспорта с органами местного самоуправления по заключенным контрактам на выполнение перевозок населения (муниципальный заказ);

- организация пассажирских перевозок на таком уровне, который обеспечивал бы безубыточную работу предприятий и позволял обновлять подвижной состав в соответствии с нормативами.

Для развития транспортной инфраструктуры и улучшения условий проживания населения на территории городского поселения Углич, проектом планируется капитальный ремонт и реконструкцию автомобильных дорог.

1.6. Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий.

Транспортная система города представлена одним видом – автодорожной транспортной системой.

Автомобильный транспорт представлен сетью автомобильных дорог регионального и муниципального значения, является наиболее перспективным и социально значимым для города. Город Углич является районным центром и имеет одну автостанцию.

Статус и границы городского поселения Углич установлены Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области». Географическая площадь территории городского поселения Углич составляет 26,6 кв. км. В состав городского поселения входит один населённый пункт - город Углич, который является административным центром Угличского муниципального района Ярославской области.

Город Углич – один из древнейших русских городов, имеющий более чем тысячелетнюю историю, расположен на западе Ярославской области в 110 км от Ярославля в верхнем течении реки Волги.

Город Углич относится к историческим городским поселениям Ярославской области, входит в число городов «Золотого кольца» России, являясь крупным туристским центром.

В таблице 1 приведен перечень дорог регионального и местного значения на территории городского поселения Углич.

Общая протяженность улично-дорожной сети города Углич (УДС) составляет 95,6 км, в том числе:

1. УДС с твёрдым покрытием - 71,7 км – 75%;

из них:

- с асфальтобетонным покрытием - 56,2 км – 58,8%;

- гравийные, не обработанных вяжущим – 15,5 км -16,2%.

2. Грунтовые - 23,9 км – 25,0%.

Протяженность тротуаров - 78,245 м.

Средняя ширина проезжей части дорог 1-й категории составляет 10м, 2-й категории - 7м.

На дорогах установлено 1305 дорожных знаков, оборудовано 10 светофорных объектов, 72 остановки общественного транспорта.

Из-за несоответствия несущей способности дорог, проведения земляных работ по ремонту и строительству инженерных коммуникаций, износа и старения материалов, многослойности покрытий после частичных ремонтов покрытия дорог, а иногда и не очень высокого изначального их качества с течением времени, возникают всевозможные дефекты, деформации и разрушения: неровности, трещины, сколы, выбоины, ямы и т.п.

Изменение профиля дорог, отсутствие бордюрного ограждения, разрушение сети ливневой канализации ведут к отсутствию надлежащего отвода поверхностных вод.

Большая часть остановочных пунктов не соответствует нормативным требованиям: отсутствуют посадочные площадки, павильоны, специальная дорожная разметка.

Проблемой является недофинансирование ремонта и капитального ремонта дорог, в том числе сетей освещения дорог, объектов дорожного хозяйства, проездов к многоквартирным жилым домам. Указанные факторы негативно влияют на безопасность дорожного движения, а так же на эмоциональное состояние и качество жизни населения и гостей города, работу предприятий.

# Таблица 1.

# Перечень дорог местного значения на территории

городского поселения Углич

| № п/п | наименование | Категория | Ширина проезжей части | Покрытие | Наибольшая интенсивность движения,ед/час | Длина,м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кашинское шю | А | 6 | Усоверш. | До 1000 | 1250 |
|  | Ул.Кирова | А | 6 | Усоверш. | До 1000 | 1350 |
|  | Ул.Озерная | А | 6 | Усоверш. | До 1000 | 125 |
|  | Ул.Ленина | А | 12 | Усоверш. | До 1000 | 1050 |
|  | Ленинское ш. | А | 7 | Усоверш. | До 1000 | 2050 |
|  | Ул.Ростовская (от ул.9 Января до ул.Вокзальная) | А | 8 | Усоверш. | До 1000 | 1075 |
|  | Ростовское ш. | А | 8 | Усоверш. | До 1000 | 1675 |
|  | Ул.Ярославская | А | 15 | Усоверш. | До 1000 | 1050 |
|  | Ярославское ш. | А | 8 | Усоверш. | До 1000 | 1480 |
|  | Рыбинское ш. | А | 12 | Усоверш. | До 1000 | 2550 |
|  | Ул.Волжская (до городской грузовой дороги) | А | 8 | Усоверш. | До 1000 | 925 |
|  | Ул.9 Января | А | 8 | Усоверш. | До 1000 | 1075 |
|  | Ул.Вокзальная | А | 8 | Усоверш. | До 1000 | 750 |
|  | Новая улица (от Рыбинского шоссе до городской грузовой дороги) | А | 14 | Усоверш. | До 1000 | 1500 |
|  | Городская грузовая дорога | А | 14 | Усоверш. | До 1000 | 6600 |
|  | Ул.Ростовская (от Успенской пл.до ул.9 Января) | Б | 8 | Усоверш. | До 500 | 300 |
|  | Ул.Островского | Б | 8 | Усоверш. | До 500 | 800 |
|  | Ул.З.Золотовой | Б | 7 | Усоверш. | До 500 | 1050 |
|  | Ул.Северная | Б | 7 | Усоверш. | До 500 | 700+1500 |
|  | Ул.Каменская | Б | 6 | Усоверш. | До 500 | 800 |
|  | Ул.Неглинная | Б | 4 | Усоверш. | До 500 | 400+500 |
|  | Новая улица (от городской грузовой дороги до Камышевского ш.) | Б | 7 | Усоверш. | До 500 | 900 |
|  | Новая улица (от Камышевского ш. до Ленинского ш.) | Б | 7 | Усоверш. | До 500 | 900 |
|  | Ул.Волжская (от городской грузовой дороги до ул.Заводской) | Б | 8 | Усоверш. | До 500 | 300 |
|  | Камышевское ш. | Б | 6 | Усоверш. | До 500 | 1250 |
|  | Ул.Луначарского (до ул.Бахарева) | Б | 8 | Усоверш. | До 500 | 2900 |
|  | Ул.Пролетарская | Б | 6 | Усоверш. | До 500 | 1855 |
|  | Ул.Октябрьская | Б | 8 | Усоверш. | До 500 | 1700 |
|  | Ул.Голубева (от ул.Октябрьской до ул.Заводской проезд) | Б | 7 | Усоверш. | До 500 | 500 |
|  | Ул.О.Берггольц | Б | 6 | Усоверш. | До 500 | 350 |

# Таблица 2

# Перечень дорог регионального и местного значения на территории

городского поселения Углич

| № п/п | Наименование дороги | Категория | Покрытие | Интен- сивность движения, авт/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального значения |
| 1 | Сергиев Посад – Калязин – Углич – Рыбинск – Череповец (Р104) | III | асфальто-бетонное | 3310 | подходит к городу с юга, примыкает к Ростовскому шоссе, далее по ул. Ростовской, Ярославской выходит на Рыбинское шоссе в направлении Рыбинска и Череповца |
|  | Углич – Ростов (1Р153) | III | асфальто-бетонное | 4350 | подходит к городу с юго-востока, вливается в ул. Ростовскую |
| 3 | Углич – Некоуз – Брейтово | IV | асфальто-бетонное | 1850 | подходит к левобережной части города с северо-запада, вливается в ул. Озерную |
| Автомобильные дороги местного значения |
| 1 | Ярославль – Углич | IV | асфальто-бетонное | 5120 | подходит к городу с севера-востока, вливается в ул. Ярославскую |
| 2 | Углич – Клементьево | IV | асфальто-бетонное | 453 | подходит к городу с востока, примыкает к ул. Нариманова |
| 3 | Углич – Золоторучье | V | асфальто-бетонное | 320 | подходит к городу с севера, вливается в ул. Северная |
| 4 | Углич – Ульянкино | IV | асфальто-бетонное | 380 | подходит к левобережной части города с юго-запада, вливается в Кашинское шоссе |
| 5 | Шубино– Воскресенское | V | асфальто-бетонное | 115 | ответвляется от а/д Углич – Некоуз – Брейтово |
| 6 | Углич–Маймеры | V | асфальто-бетонное | 183 | подходит к городу с юга, вливается в Ленинское шоссе |

# Таблица 3

# Перечень мостовых сооружений и их техническая характеристика

| № п/п | Наименование сооружения, улицы, дороги и через какое препятствие | Год построй- ки/ реконстр. | Дли-на, м | Ширина, м | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т. ч. проезжей части |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ул. Ярославская, Каменский ручей | -/2003 | 20 | 19 | 14 | отл. |
| 2 | Ул.О. Бергольц, Каменский ручей | 1950/2002 | 9 | 6 | 9 | отл. |
| 3 | Ул.Октябрьская, Каменский ручей | 1975 | 13,1 | 10,5 | 12,7 | удовл. |
| 4 | Ул. Ленина, Троицкий ручей | 1960 | 44 | 9 | 14 | удовл. |
| 5 | Ул. Островского, Селивановский ручей | 18 в./2000 | 32,5 | 11,8 | 18,4 | хор. |
| 6 | Мостовой переход Угличской ГЭС | 1940/2002 | 485 | 8,5 | 12,6 | хор. |
| 7 | Никольский мост | -/2007 | 85 | 5 | 8 | отл. |
| 8 | Пешеходный мост, Селивановский ручей | 1978/2004 | 51 |  | 2,7 | удовл. |

1.7. Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса

Городские пассажирские перевозки осуществляются в основном автобусами, маршрутными такси и легковым (индивидуальный, таксомоторы) транспортом.

Общая протяженность городских улиц, по которым проходят автобусные маршруты составляет 25,2 км., а сети маршрутов – 97,8 км.

Плотность сети автобуса (в пределах застроенных территорий) составляет 1,5 км/км2.

В городе действует 12 внутригородских автобусных маршрута, обслуживаемых ОАО «Угличское АТП», а также  частными предпринимателями.

Инвентарное количество автобусов, работающих на городских маршрутах 38 ед., в том числе: большой вместимости (МАЗ) – 2 (5%), средней вместимости (ЛИАЗ) – 4 (11%), малой вместимости (ПАЗ) – 15 (39%), микроавтобусов ГАЗель – 17 (45%). Общее количество автобусов, выпускаемых на линию ежедневно на городские маршруты: большой вместимости (МАЗ) – 2, средней вместимости (ЛИАЗ) – 3, малой вместимости (ПАЗ) – 13, микроавтобусов ГАЗель – 16.

Средняя вместимость автобусного парка составляет 25 пассажиров.

Износ автобусного парка (по данным ОАО «Угличское АТП»)  составляет 60%.

Средний сетевой интервал составляет 6 мин. Маршрутный интервал движения – 20-60 мин. Максимальные интервалы наблюдаются на периферийных маршрутах.

В октябре 2014 года Администрацией городского поселения Углич был проведен конкурс на право осуществления регулярных перевозок пассажиров на территории Углича с правом посадки и высадки пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок с предоставлением льгот отдельным категориям граждан, установленным Социальным Кодексом Ярославской области (ИП Бахтурин В.В.) и с правом посадки и высадки пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте (ИП Криптев А.А., ИП Волошнягов М.В., ИП Бахтурин В.В.) на основании которого так же были заключены договора перевозок сроком на 4 года.

Город имеет прямое автобусное сообщение с Москвой, Ярославлем, Рыбинском, Калязиным, Мышкиным, Борисоглебом. Пригородными автобусными маршрутами Углич связан с населенными пунктами: Воронцово, Налуцкое, Василёво, Нефедьево, Никольское, Отрадный, Подольцы, Юрьево, Прилуки, Горки, Васильево, Маймеры, Мельничное, Улейма, Головино, Челганово, Ново, Воронцово, Выдры.

1.8.	Анализ пассажиро - и грузопотоков

В 2014 году пассажирооборот предприятий транспорта составил 15 031,2 тыс. пасс.- км. Выполнено 306 739 рейсов. В 2015 году пассажирским транспортом было перевезено 4 068,3 тыс. человек, пассажирооборот составил 17 358,6 пасс.- км. По сравнению с 2014 годом количество перевезенных пассажиров сократилось на 5%, пассажирооборот - возрос на 13%. В 2016 году (за 9 месяцев) пассажирским транспортом перевезено 2 953,2 тыс. человек, пассажирооборот составил 14 476,3 тыс. пасс.-км. По сравнению с 2015 годом количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 27%, пассажирооборот снизился на 17%. Основной объем перевозок пассажиров (59%) приходится на транспортное предприятие ИП Бахтурин В.В. В период 2014-2016 гг. в городской и пригородной сети эксплуатируется порядка 40-34 единиц транспортной техники: малой вместимости - габаритная длина от 5 до 7,5 м. (автобусы типа«ПАЗ 3205») особо малой вместимости - (автобусы «Луидор», «Форд», ГАЗ).

Ввиду отсутствия автодорожного обхода города потоки грузового транспорта (в том числе и транзитного) проходят по магистральным улицам города: Ярославское шоссе, ул. Жолудева, ул. Пролетарская, ул. Интернациональная, ул. Волжская, ул. Кирова, ул. Озерная, Кашинское шоссе, ул. Ростовская, Ростовское шоссе, что ухудшает условия проживания населения и движения пассажирского транспорта, является причиной значительного количества дорожно-транспортных происшествий.

1.9. Анализ условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием

Движение автомобильного транспорта осуществляется по дорогам общего пользования, а также по необустроенным проездам нежилой территории. Схема улично-дорожной сети города Углич, преимущественно, имеет смешанную форму. Регулирование движения автотранспорта осуществляется при помощи дорожных знаков, дорожной разметки и светофоров.

# Таблица 4

# Дислокация и краткая характеристики светофорных объектов

| № п/п | Местоположение | Тип светофора | Тип источника света |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. 9 Января – ул. Ростовская – ул. Октябрьская | транспортный | светодиодный |
| 2. | ул. 9 Января – ул. Ленина | транспортный | Ламповый-светодиод |
| 3. | Ленинское шоссе у д. №6 (АТП) | транспортный, пешеходный | Ламповый- светодиод |
| 4. | Ленинское шоссе – ул. Заводская | транспортный | Ламповый- светодиод |
| 5. | ул. Ленина - Ленинское шоссе – ул. Луначарского | транспортный, пешеходный | Светодиодный |
| 6. | ул. Нариманова – ул. Пролетарская | транспортный | Ламповый /светодидный |
| 7. | ул. Нариманова – ул. Ярославская | транспортный | светодиодный |
| 8. | ул. Ростовская – ул. Пролетарская – ул. Интернациональная | транспортный | светодиодный |
| 9. | Рыбинское шоссе – ул. Северная | транспортный, пешеходный | светодиодный |
| 10. | Рыбинское шоссе (у Часового завода) | пешеходный | светодиодный |

1.10.	Анализ эксплуатационного состояния ТСОДД

Технические средства организации дорожного движения в городском поселении Углич находятся в удовлетворительном состоянии.

1.11.	Анализ эффективности используемых методов ОДД

Анализ эффективности используемых методов организации дорожного движения в городском поселении Углич Ярославской области показал, что основными направлениями в этой сфере является снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

1.12.	Анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения. Обеспечение безопасности дорожного движения в поселении, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач. В городском поселении Углич в 2016 году зарегистрировано 504 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых, погибло 2 человека и получили травмы 53 человек. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в городском поселении Углич представлено в таблице 5.

# Таблица 5

# Динамика дорожно-транспортных происшествий

| Год | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Погибло человек | Получили травмы |
| 2014 | 678 | 2 | 42 |
| 2015 | 622 | 1 | 34 |
| 2016 | 504 | 2 | 53 |

В перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог (доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 76,6 % или 73,2 км), увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации.

Основными причинами совершения ДТП с тяжелыми последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ярославской области являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходов.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях в режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

Схема установки новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Основные сооружения и оборудование, повышающее безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения перечислены в таблице 6.

# Таблица 6

Основные сооружения и оборудование, повышающее безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (данные по состоянию на 01.01.2016)

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автобусные остановки, шт. | 68 | 70 | 71 | 72 |
| Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях, км | 75 | 77 | 79 | 80 |

В настоящее время уличное освещение оснащено на 60% от необходимого (2548 светильников при проектной величине 4109 шт.), главным образом не соответствуют нормативным требованиям сети на улицах частного жилого сектора, окраинах города.

Значительная часть сетей освещения находится в изношенном состоянии, и не соответствуют современным требованиям энергоэффективности. Отсутствие нормальной освещенности некоторых территории способствует ухудшению правопорядка, снижению безопасности дорожного движения, негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения. Для развития и реконструкции освещения требуется дополнительное финансирование, предусмотренное муниципальной целевой программой «Содержание объектов благоустройства, жилищного и коммунального хозяйства городского поселения Углич» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского поселения Углич Ярославской области от 16.12.2014 №229.

# 2. Разработка программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды

2.1. Подготовка принципиальных предложений и решений по основным мероприятиям ОДД

В процессе разработки принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры в области организации дорожного движения городского поселения Углич Ярославской области принимались во внимание прогнозные значения численности населения, прогнозы социально-экономического и градостроительного развития, а также деловую активность на территории города.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистический) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития городского поселения Углич.

Варианты 1 и 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики его развития.

# Вариант 1 (базовый).

Предполагается сохранение инерциальных трендов, сложившихся в последний период, консервативную политику частных компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

# Вариант 2 (умеренно-оптимистический)

На территории городского поселения Углич предполагается проведение более активной политики и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности грузовых пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

# Вариант 3 (Экономически обоснованный)

На территории городского поселения Углич предполагается проведение более активной политики и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает реконструкцию автодорог городского поселения Углич Ярославской области, предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Результаты реализации КСОДД определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей (индикаторов), представленные в таблице 7.

# Таблица 7

Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 80* | 80* | 80* | 74* | 74* |
| 2 | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | % | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* |
| 4 | Протяженность пешеходных дорожек | км | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 5 | Протяженность велосипедных дорожек | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог регионального и межмуниципального значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 95* | 95* | 95* | 95* | 95* |

- - сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ

2.2. Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов проектирования на основе разработки принципиальных предложений по основным мероприятиям ОДД для каждого из вариантов

Основной целью разработки реконструктивно-планировочных и организационных мероприятий является обоснование предложений по организации дорожного движения в увязке с развитием улично-дорожной сети, обеспечивающих необходимую безопасность движения и пропускную способность на период до 2021 года и на перспективу до 2032 года.

Данные мероприятия применяются в том случае, когда физический лимит пропускной способности существующей улично-дорожной сети полностью исчерпан и применение организационных мероприятий никакого положительного эффекта уже не приносит, либо в целях перспективного развития территории, когда планируется увеличение населения, рабочих мест  тяготения населения, что в свою очередь может привести в будущем к дефициту дорожно- транспортной инфраструктуры.

На основании анализа существующей дорожно-транспортной ситуации в городском поселении были выявлены ключевые проблемы, связанные с ОДД:

- при дальнейшем развитии и строительстве нового жилья необходимо предусмотреть строительство новых дорог.

2.3. Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий

На территории городского поселения Углич мероприятий по обеспеченности транспортной и пешеходной связанности территории в рамках разработки КСОДД не предусматривается.

2.4. Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству

Категории дорог местного значения общего пользования подразделяются на:

- дороги поселения;

- дороги муниципального района.

К первым относятся автомобильные пути, расположенные в пределах населенных пунктов поселения, кроме федеральных, региональных и межмуниципальных дорог общего пользования и частных автомобильных дорог.

Ко вторым относятся автомобильные пути, расположенные на территории муниципального района, кроме федеральных, региональных и межмуниципальных дорог общего пользования, а также дорог общего пользования местного значения поселений и частных автодорог.

Категории дорог утверждаются органом местного самоуправления поселения, муниципального района.

На территории городского поселения Углич дороги местного значения относятся к V технической категории.

2.5.	Распределение транспортных потоков по сети дорог

Сеть автомобильных дорог представлена дорогами регионального и местного значения, по которым осуществляется связь с крупнейшими городами России: Москвой (220 км), Санкт-Петербургом (700 км), Ярославлем (110 км), Костромой (185 км), Тверью (250 км), Ивановым (240 км), а также с другими населенными пунктами Ярославской (Ростов, Рыбинск, Мышкин) и Тверской (Калязин) областей. Через город проходит важнейшая автодорога регионального значения Углич – Рыбинск (участок перспективной федеральной трассы Москва – Сергиев Посад – Углич – Рыбинск - Череповец).

# Автомобильные дороги регионального значения

Автомобильная дорога Сергиев Посад – Калязин – Углич – Рыбинск – Череповец (Р104) - III технической категории, подходит к городу с юга, примыкает к Ростовскому шоссе, далее по ул. Ростовской, Ярославской выходит на Рыбинское шоссе в направлении Рыбинска и Череповца. Покрытие асфальтобетонное. Интенсивность движения – 3310 авт/сут.

Автомобильная дорога Углич – Ростов (1Р153) – III технической категории, подходит к городу с юго-востока, вливается в ул. Ростовскую. Покрытие асфальтобетонное. Интенсивность движения – 4350 авт/сут.

Автомобильная дорога Углич – Некоуз – Брейтово – IV технической категории, подходит к левобережной части города с северо-запада, вливается в ул. Озерную. Покрытие асфальтобетонное.

# Автомобильные дороги местного значения

Автомобильная дорога Ярославль – Углич - IV технической категории, подходит к городу с севера-востока, вливается в ул. Ярославскую. Покрытие асфальтобетонное. Интенсивность движения – 5120 авт/сут.

Автомобильная дорога Углич – Клементьево – IV  технической категории, подходит к городу с востока, примыкает к ул. Нариманова. Покрытие асфальтобетонное.

Автомобильная дорога Углич – Золоторучье – V технической категории. Покрытие асфальтобетонное.

Автомобильная дорога Углич – Ульянкино – IV технической категории, подходит к левобережной части города с юго-запада, вливается в Кашинское шоссе.

Автомобильная дорога Морозкино – Воскресенское – V технической категории, ответвляется от а/д Углич – Некоуз – Брейтово. Покрытие асфальтобетонное.

2.6. Разработка, внедрению и использованию автоматизированной системы управления	дорожным движением (далее АСУДД), ее

функциям и этапам внедрения

Автоматизированные системы управления дорожным движением или АСУДД представляют собой сочетание программно-технических средств, а также мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасности, снижение транспортных задержек, улучшение параметров УДС, улучшение экологической обстановки.

Предназначены АСУДД для обеспечения эффективного регулирования потоков транспорта с помощью средств световой сигнализации.

Структурно АСУДД представлены тремя основными элементами:

- центральный управленческий пункт или ЦУП;

- каналы связи, в том числе специализированные контроллеры;

- периферийное оборудование.

Функция ЦУП состоит в координации управляющих воздействий, анализе данных и контроле. Каналы связи необходимы для передачи данных между центром автоматизированных систем управления дорожным движением и периферией.

При этом осуществляется структурирование ее. Периферия в свою очередь осуществляет сбор данных, также реализацию управляющих воздействий.

Основное периферийное оборудование автоматизированных систем управления представлено дорожными контролерами движения различных типов и светофорными объектами.

Подключаются контролеры к ЦУП при помощи беспроводной связи, представленной CDMA, GPRS, GSM, проводной связи, представленной xDSL, Ethernet, АССУД, или же комбинированным способом. Последний способ сочетает в себе элементы беспроводной и проводной связи.

Автоматизированные системы управления дорожным движением обеспечивают:

- ручное изменение режимов работы светофоров;

- диспетчерское изменение режимов работы светофоров из ЦУП при возникновении такой необходимости;

- режим «зеленой улицы»;

- координированное жесткое управление дорожным движением согласно командам центрального управленческого пункта автоматизированных систем посредством заданных программ, при этом выбор программы производится автоматически или оператором, что зависит от времени суток;

- координированное гибкое управление дорожным движением, которое зависит от параметров транспортных потоков, которые измеряются специальными детекторами транспорта, учитывающими реальную транспортную ситуацию. Итак, автоматизированные системы крайне важны в современном мире. Из вышесказанного понятно, что безопасность на дорогах обеспечивается главным образом АСУДД.

В рамках разработки КСОДД для городского поселения Углич внедрение АССУД не является рациональным, ввиду малого количества ДТП и отсутствия образования заторов.

2.7. Организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации

Мониторинг (постоянное наблюдение) интересующих параметров имеет ряд особенностей. Прежде всего, это комплексность подхода, то есть сбор статистических и иных данных, имеющих отношение к оценке состояния БДД в регионе (муниципальном образовании). Другая особенность мониторинга состоит в методе анализа, результаты которого должны быть строго подчинены основной цели и должны учитывать разнохарактерную информацию.

Представляется целесообразным расширить сферу анализа со стороны управляющих органов в силу следующих причин. В результате мониторинга появляется возможность оперативного реагирования со стороны органов МВД, региональных и местных органов исполнительной власти на изменение рисков и возможность своевременного корректирования политики в области обеспечения БДД. Кроме того, создается основа для проведения со стороны федеральных органов управления дифференцированной по регионам политики в части мер превентивного, стимулирующего или иного воздействия в области снижения дорожной аварийности. Органам управления предоставляется возможность отслеживать изменения в области БДД и увязывать ее с общей социально- экономической политикой региональных властей. Региональные органы власти могут использовать информацию, полученную в результате мониторинга, для оперативного управления экономикой региона и различными ее секторами.

Еще один весомый аргумент - возможность организовать прогнозное управление системой обеспечения БДД, так как мониторинг, наряду с текущими статистическими данными, содержит аналитическую информацию возможном развитии ситуации в сфере дорожной аварийности в перспективе. Обеспечивается большая реальность текущих и прогнозных оценок состояния БДД в регионе в результате одновременного прогнозирования результатов деятельности субъектов управления со стороны соответствующих контрольных органов и со стороны участников мониторинга. Кроме того, региональные органы управления могут определить по результатам мониторинга слабые места и принять необходимые управляющие воздействия, а участники дорожного движения могут оценить ситуацию и принять внутренние решения о возможном характере движения в том или ином территориальном образовании, а также оценить адекватность политики по обеспечению БДД в регионе (муниципальном образовании).

Главная цель мониторинга на региональном уровне - сохранение общей стабильности в области безопасности дорожного движения, предотвращение кризисных ситуаций, снижение уровня дорожной аварийности в целом. В ее основе - постоянное наблюдение за всеми участниками дорожного движения, состоянием дорожной инфраструктуры и т.п. и принятие своевременных корректирующих воздействий, направленных на снижение уровня дорожной аварийности.

Не следует забывать, что в силу уникальности каждого российского региона, при наличии общероссийских тенденций в экономической политике могут существовать особенности политики в регионах, что находит отражение в том числе в области обеспечения БДД.

В целом мониторинг системы безопасности дорожного движения в регионе призван решать в комплексе следующие задачи:

- системное непрерывное наблюдение за состоянием дорожной аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения;

- контроль воздействия макроэкономической среды на систему БДД;

- превентивное обнаружение (на самых ранних стадиях) проблем в области обеспечения БДД, оценка результатов принятых регулирующими органами мер;

- формирование позиции регулирующих органов относительно целесообразности и своевременности применения инструментов регулирования.

Можно сделать следующие выводы:

- сформированная система анализа ситуации по дорожной аварийности играет принципиально важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения, однако еще далека от совершенства и нуждается в дальнейшем развитии;

- в настоящий период времени за рамки существующего анализа ситуации в области дорожной аварийности выходит анализ стратегических целей обеспечения безопасности всех участников дорожного движения с позиции воздействия на экономику региона. В то же время, как было показано выше, безопасность дорожного движения напрямую влияет на рынок труда, а, следовательно, на характер развития экономики территории.

- недостаточный учет факторов внешней среды как на федеральном, так и на региональном уровнях ведет к появлению необратимых ситуаций во всей системе БДД;

- системная диагностика негативных тенденции в деятельности всех участников системы БДД базируется на мониторинге как на современном методе управления экономическим развитием территории.

Таким образом, мониторинг БДД - это прогнозно-аналитическая система непрерывного сбора, обработки и исследования информации о современном и будущем состоянии внутренней и внешней среды дорожного движения, создаваемая регулирующими органами с целью эффективного функционирования и совершенствования системы БДД на основе регулирования и планирования развития ее отдельных элементов и их совокупности.

На основании этого определения можно предположить наличие восьми элементов мониторинга БДД, логически связанных между собой:

- непрерывное наблюдение;

- оценка текущего состояния внутренней среды БДД;

- оценка текущего состояния внешней среды БДД;

- прогноз состояния внутренней среды БДД на перспективу;

- прогноз состояния внешней среды БДД на перспективу;

- оценка прогнозируемого состояния внутренней среды дорожного движения;

- оценка прогнозируемого состояния внешней среды дорожного движения;

- принятие управленческих решении.

Исходя из вышеизложенного, мониторинг безопасности дорожного движения - это специально организованная и непрерывно действующая информационно-аналитическая система комплексного анализа состояния БДД, осуществляемого на основании изучения необходимой статистической отчетности, сбора и анализа дополнительной информации, проведения информационно-аналитических обследований состояния и выявления тенденций дорожного движения с целью своевременной диагностики проблем и реализации наиболее эффективных способов управления, позволяющая оценить деятельность органов управления по обеспечению БДД.

Мониторинг может осуществляться на федеральном, региональном и, в идеале, муниципальном уровнях.

В рамках разработки КСОДД для городского поселения Углич, предложение по внедрению систем мониторинга не является рациональным, ввиду низких показателей интенсивности транспортных потоков и отсутствия систематических заторовых ситуаций на транспортной сети города.

2.8. Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Все инженерные разработки схем и режимов движения доводятся в современных условиях до водителей с помощью таких технических средств, как дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, направляющие устройства, которые по существу являются средствами информации. Правила применения технических средств организации дорожного движения определены ГОСТ Р 52289 - 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направлявших устройств».

Чем более полно и четко налажено информирование водителей об условиях и требуемых режимах движения, тем более точными и безошибочными являются действия водителей. Избыточное количество информации, однако, ухудшает условия работы водителя.

Существует ряд классификационных подходов к описанию информации в дорожном движении. Представляется целесообразным подразделять информацию по дорожному движению на три группы: дорожную, внедорожную и обеспечиваемую на рабочем месте водителя.

К дорожной информации относится все, что доводится до сведения водителей (а также пешеходов) с помощью технических средств организации дорожного движения.

Во внедорожную информацию входят периодические печатные издания (газеты, журналы), специальные карты-схемы и путеводители, информация по радио и телевидению, обращенная к участникам дорожного движения о типичных маршрутах следования, метеоусловиях, состоянии дорог, оперативных изменениях в схемах организации движения и т.д.

Информация на рабочем месте водителя может складываться из визуальной и звуковой, которые обеспечиваются автоматически различными датчиками, контролирующими показатели режима движения: например, скорость движения, соответствие дистанции до впереди движущегося в потоке транспортного средства. Особое место занимают получившие развитие навигационные системы, использующие бортовые ЭВМ и спутниковую связь.

Бортовые навигационные системы позволяют водителю, ориентируясь по изображению на дисплее и звуковым подсказкам, вести транспортное средство к намеченному пункту по кратчайшему пути за минимальное время или с наименьшими затратами (по расходу топлива и использованию платных дорог).

По типу исполнения бортовые навигационные системы подразделяются:

- на картографические - показывают местоположение и трассу маршрута на карте, отображаемой на относительно большом графическом дисплее;

- маршрутные- указывают водителю направление движения в соответствии с местонахождением транспортных средств и выполняются в виде стандартной магнитолы с небольшим экраном.

По типу действия бортовые навигационные системы могут быть:

- пассивные- планируют и отслеживают маршрут движения на основании записанной в память ЭВМ или на лазерный диск цифровой карты;

- управляемые - могут вносить изменения в маршрут на основании информации, получаемой от систем управления дорожным движением.

Последний тип является наиболее перспективным, так как позволяет избежать попадания транспортных средств в зоны заторов, но требует развитой инфраструктуры управления движением с современными средствами телематики.

Маршрутное ориентирование представляет собой систему информационного обеспечения водителей, которая помогает водителям четко ориентироваться на сложных транспортных развязках, избегать ошибок в выборе направления движения, дает возможность смягчать транспортную ситуацию на перегруженных направлениях.

Маршрутное ориентирование необходимо не только для индивидуальных владельцев транспортных средств. От его наличия весьма существенно зависят четкость и экономичность работы такси, автомобилей скорой медицинской помощи, пожарной охраны, связи, аварийных служб.

Ошибки в ориентировании водителей на маршрутах следования вызывают потерю времени при выполнении той или иной транспортной задачи и экономические потери из-за перерасхода топлива.

Действия водителей увеличивают опасность возникновения конфликтных ситуаций в случаях внезапных остановок при необходимости узнать о расположении нужного объекта и недозволенного маневрирования с нарушением правил для скорейшего выезда на правильное направление.

В рамках разработки КСОДД для городского поселения Углич внедрение новых систем информационного обеспечения не предусматривается, так как используемые средства информирования являются достаточными.

2.9.	Применение реверсивного движения

Относительно дорожного движения реверс — это возможность передвигаться по полосе и в одном и в противоположном направлении.

В большинстве случаев реверсивное движение используется временно, на период проведения дорожных работ. Регулируется оно либо временно устанавливаемыми светофорами, либо сотрудниками ДПС, либо самими дорожными рабочими.

Необходимость введение реверсивной полосы на дороге обусловлена повышенной интенсивностью движения, которое в различное время суток меняется с одного направления на другое. Утром из спальных районов все едут на работу, по вечерам - домой. Выделение полосы для направления с более интенсивным движением в данное время суток помогает избежать многочасовых пробок.

На территории городского поселения Углич нет необходимости в организации реверсивного движения, это связано с малым транспортным парком города.

2.10. Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения

По территории городского поселения Углич проходит 10 автобусных маршрута:

# Таблица 8

# Расписание движения автобусов на городских маршрутах с 01.10.2016 г.

| № маршрута | Конечные остановки | Время отправления от начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта |
| --- | --- | --- |
|  |  | График 1 | График 2 |
| 1 | Зеленая роща | 7:08 по рабочим дням |  |
|  | Сельхозтехника | 7:35 по рабочим дням |  |
| 1а | Техникум | 7:24 – 20:24 (19:24)** |  |
|  | Сельхозтехника | 7:55 – 20:55 (19:55) |  |
| 2 | Зеленая роща | 7:21 – 21:21 | 8:08 – 20:08 |
|  | Береговая | 7:51 – 20:51 | 8:40 – 20:40 |
| 3 | Ж/д вокзал | 7:00 – 20:00 |  |
|  | Техникум | 7:31 – 19:31 |  |
| 4 | Высоково | 6:49 – 20:49 |  |
|  | Береговая | 7:18 – 20:18 |  |
| 5 | Чурьяково |  |  |
|  | Очистные |  |  |
| 51*** | Чурьяково | 9:05, 10:05, 19:05 |  |
|  | Асфальтовый завод | 9:29, 10:29, 19:29 |  |
| 6 | Техникум | 7:18 – 20:18 | 6:54 – 20:54 (19:54) |
|  | Очистные | 7:47 – 20:47 | 7:25 – 21:25 (20:25) |
| 62 | Техникум | 7:02 – 19:02 |  |
|  | Береговая | 7:32 – 19:32 |  |
| 7 | Техникум | 6:58 – 19:58 |  |
|  | маг. Дикси (мкр.Солнечный) | 7:37 – 19:37 |  |
| 8 | Вахта «Южная» | 7:06 -21:06 (20:06) |  |
|  | Береговая | 7:37 – 21:37 (20:37) |  |
| 82 | Вахта «Южная» | 7:40 – 20:40 (19:40) |  |
|  | Береговая | 7:04 – 21:04 (20:04) |  |
| 9 | Техникум (ч/з мкр. Мирный) | 6:56 – 17:56 |  |
|  | Береговая | 7:25 – 17:25 |  |
| 10 | Очистные | 7:14 – 20:14 (19:14) |  |
|  | Зеленая роща | 6:40 – 20:40 (19:40) |  |

«*» - льготные автобусы;

«**» - в скобках указано время зимнего расписания (с 1 декабря по 31 марта);

«***» - действует с 1 мая по 30 сентября;

Вся территория городского поселения охвачена автобусным движением.

В рамках разработки КСОДД для городского поселения Углич ввод новых или изменение старых маршрутов не предусматривается, в виду полного удовлетворения спроса на перевозки существующими маршрутами.

2.11.	Организация пропуска транзитных транспортных потоков

Существующая схема пропуска транзитных транспортных потоков в городском поселении является наиболее рациональной с точки зрения финансовых и функциональных параметров, поэтому отсутствует необходимость в ее изменении. Основную часть транзитного транспорта составляют грузовые автомобили.

2.12. Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств,

осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств

Существующая схема пропуска грузовых транспортных средств, включая транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов в городском поселении является наиболее рациональной с точки зрения финансовых, экологических и функциональных параметров, поэтому отсутствует необходимость в ее изменении. Мероприятии по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируется.

2.13. Ограничения доступа транспортных средств на определенные территории

В рамках разработки КСОДД для городского поселения Углич предложений по ограничению доступа транспортных средств на определенные территории не предусматривается, в виду отсутствия таких территорий.

2.14. Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

Существующая схема организации скоростного режима движения транспортных средств в городском поселении является рациональной и ее изменение не является необходимым.

2.15. Формирование единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных	мест) и иных подобных сооружений)

В рамках разработки КСОДД для городского поселения Углич предложений по формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений) не предусматривается.

2.16. Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках

К преимуществам одностороннего движения следует отнести:

- возможности более рационального использования полос проезжей части и осуществления принципа выравнивания состава потоков на каждой из них (специализация полос);

- резкое улучшение условий координации светофорного регулирования между пересечениями;

- облегчение условий перехода пешеходами проезжей части в результате четкого координированного регулирования и упрощения их ориентировки, так как нет встречного транспортного потока;

- повышение безопасности движения в темное время вследствие ликвидации ослепления водителей светом фар встречных транспортных средств.

В связи с данным утверждением предлагается организация одностороннего движения, что включает в себя установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки в соответствии с ГОСТ 52289-2004.

2.17. Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования

В соответствии с ГОСТ-23457-86 «Технологические средства организации дорожного движения, Правила применения» транспортные светофоры, а также пешеходные светофоры следует устанавливать на перекрестках и пешеходных переходах при наличии хотя бы одного из следующих условий:

Условие 1. Интенсивность движения транспортных средств пересекающихся направлений в течение каждого из любых 8 ч рабочего дня недели не менее значений, указанных в таблице 9.

# Таблица 9

Интенсивность движения транспортных потоков пересекающихся направлений

| Число полос движения в одном направлении | Интенсивность движения транспортных средств, ед/ч |
| --- | --- |
| Главная дорога | Второстепенная дорога | По главной дороге в двух направлениях | По второстепенной дороге в одном, наиболее загруженном, направлении |
| 1 | 1 | 750 | 75 |
|  |  | 670 | 100 |
|  |  | 580 | 125 |
|  |  | 500 | 150 |
|  |  | 410 | 175 |
|  |  | 380 | 190 |
| 2 и более | 1 | 900 | 75 |
|  |  | 800 | 100 |
|  |  | 700 | 125 |
|  |  | 600 | 150 |
|  |  | 500 | 175 |
|  |  | 400 | 200 |
| 2 или более | 2 или более | 900 | 100 |
|  |  | 825 | 125 |
|  |  | 750 | 150 |
|  |  | 675 | 175 |
|  |  | 600 | 200 |
|  |  | 525 | 225 |
|  |  | 480 | 240 |

Условие 2. Интенсивность движения транспортных средств по дороге составляет не менее 600 ед./ч (для дорог с разделительной полосой - 1000 ед./ч) в обоих направлениях в течение каждого из любых 8 ч рабочего дня недели. Интенсивность движения пешеходов, пересекающих проезжую часть этой дороги в одном, наиболее загруженном, направлении в то же время составляет не менее 150 пеш./ч. и населенных пунктах с числом жителей менее 10000 чел. значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 составляют 70% от указанных.

Условие 3. Значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 одновременно составляют 80% или более от указанных.

Условие 4. На перекрестке совершено не менее трех дорожно-транспортных происшествий за последние 12 месяцев, которые могли быть предотвращены при наличии светофорной сигнализации. При этом условия 1 или 2 должны выполняться на 80% или более.

На территории Городского поселения Углич нет необходимости в установке светофорного обеспечения на нерегулируемых перекрестках, в виду невыполнения ни одного из условий ГОСТ-23457-86 «Технологические средства организации дорожного движения, Правила применения».

  - . Режимы работы светофорного регулирования

В мероприятиях по изменению режимов работы светофоров городского поселения Углич Ярославской области нет необходимости. Введение новых светофорных объектов не планируется в связи с отсутствием на территории города проблемных участков. Для существующих светофорных объектов стоит предусмотреть установку светофоров с обратным отчетом времени, в качестве замены красно-желтого сигнала для информирования водителей о возможности начала движения.

2.19. Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями

Анализ условий дорожного движения в городе показал, что основным опасным фактором является неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, в связи с чем основным направлением снижения помех движению и факторов опасности будет ремонт улично-дорожной сети.

2.20. Организация движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования

В состав мероприятий, направленных на совершенствование условий пешеходного движения входят:

- мероприятия, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий с участием пешеходов;

- мероприятия по предупреждению травматизма на пешеходных переходах вблизи детских и общеобразовательных учреждений, а также в местах массового перехода пешеходов;

- мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного перемещения пешеходных потоков.

2.21	Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов

Мероприятия по обеспечению доступности объектов для маломобильных групп населения должны выполняться на основании требований (ГОСТ Р 52875-2007, СП 59.13330.2012, СП 136.13330.2012). Для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полностью слепых, предусматривается укладка специальных тактильных плит в местах пешеходных переходов через проезжую часть улиц и при пересечении внутриквартальных съездов, 140 на пути следования по тротуарам, перед препятствиями (стойками, опорами, рекламными конструкциями, деревьями и др.), а также на посадочных площадках остановочных пунктов. Поверхность указателей должна быть шероховатой рифленой с противоскользящими свойствами, отличной по структуре и цвету от прилегающей поверхности дорожного или напольного покрытия, и обеспечивать ее распознавание инвалидами по зрению на ощупь и (или) визуально. Основные размеры, цвет, формы рифления, назначение, правила применения, требования к поверхности указателей должны соответствовать требованиям (ГОСТ Р 52875-2007), требованиям документации планировки территории населенных пунктов, проектной документации на строительство общественных зданий и сооружений и нормативным правовым актам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

# Рисунок 1. – Формы рифления тактильных плит

1 - вертикальные (продольные) рифы – направляющий указатель «вперед»;

2- конусообразные – предупреждающий указатель;

3 - квадратные – запрещающий указатель;

4 - диагональные – направляющий указатель «направо» / «налево».

На основании (СП 59.13330.2012) переход пешеходов через проезжую часть дороги осуществляется в одном уровне по наземным пешеходным переходам шириной 4 м. Предусматривается устройство пониженного бортового камня не менее 2,5 см и не более 4 см в местах пешеходных переходов, на пути следования по тротуарам и пешеходным дорожкам при пересечении внутриквартальных съездов. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 50 %. Поперечный уклон по тротуарам и проезжей части на возможном пути движения инвалидов принят 20 %.

# Рисунок 2. – Пример бордюрных тротуарных пандусов

# Рисунок 3. – Пример обустройства уклонов бордюрных тротуарных пандусов

Рисунок 4. – Пример обустройство подхода к пешеходному переходу для маломобильных групп населения

Организация бордюрных тротуарных пандусов следует устраивать в местах объектов здравоохранения и культурно-просветительных учреждений для их посещения маломобильными группами населения.

2.22. Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям

Законодательство устанавливает жесткие требования к обустройству пешеходных зон, которые находятся в непосредственной близости от детских учебно-воспитательных учреждений:

- Каждый пешеходный переход вблизи детского образовательного учреждения должен быть обеспечен стационарным наружным освещением.

2.	Знаки «Пешеходный переход», «Дети» должны быть двухсторонними и размещены на щитах с флуоресцентной плёнкой жёлто-зелёного цвета; дополнительно знаки могут оснащаться мигающим сигналом жёлтого цвета.

- Дорожная разметка на пешеходном переходе должна читаться круглый год. Полосы «зебры» должны быть выполнены в бело-жёлтых тонах.

- Дорожные знаки «Дети» или «Школа» могут быть продублированы на асфальте.

- Если пешеходный переход расположен на дороге, проходящей вдоль территории детских учреждений, обязательно наличие светофора.

- Обязательно пешеходное ограждение перильного типа, которое устанавливается на расстоянии 50 м от пешеходного перехода в обе стороны, чтобы дети не могли выбежать на проезжую часть вне пешеходного перехода.

- За 10-15 м от перехода на проезжей части должны быть обустроены искусственные дорожные неровности  «лежачий полицейский».

Анализ маршрутов движения детей к образовательным учреждениям не выявил необходимости внесения в них изменений.

# Рисунок 5. – Оборудование пешеходного перехода

2.23.	Организация велосипедного движения

Количество велосипедистов постоянно растет, вело-движение в России развивается и игнорировать такие изменения нельзя, поэтому участки для передвижения на велосипеде медленно, но регулярно появляются в каждом городе Российской Федерации. Также велосипед – одна из эффективных мер по всестороннему развитию экологически чистых видов транспорта во всем мире и альтернативы автомобильному.

Среди основных принципов построения велосипедного движения стоит выделять:

1) Создание логистических маршрутов движения велосипедистов, с объединением в полноценную велосипедную сеть;

2) Охват велосипедной сети рекреационных зон и мест отдыха на территории городского поселения;

3) Планомерное развитие велосипедного движения и выделение, как отдельной инфраструктуры.

По результатам проведенного социологического опроса, местные жители практически не пользуются велосипедным транспортом, т.к. большинство объектов тяготения населения находятся в 5-10-минутной пешей доступности. Анализ аварийности с участием велосипедистов выявил практически полное отсутствие дорожно-транспортных происшествий с участием последних.

В связи с вышеперечисленными фактами, мероприятий по развитию велосипедной инфраструктуры не предлагается.

2.24. Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально- реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом не предусматривается из-за полного удовлетворения существующей транспортной сети, сложившемуся транспортному спросу в городе.

2.25. Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото-и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Для борьбы с нарушениями ПДД на дорогах городского поселения Углич необходима установка мобильных средств фото- и видеофиксации. Также необходимо привлечение органов ГИБДД, с целью обеспечения контроля за дорожным движением в аварийно-опасных местах.

При контроле за дорожным движением могут использоваться: стационарные средства автоматической фиксации, размещаемые на конструкциях дорожно-транспортной инфраструктуры или специальных конструкциях; мобильные средства автоматической фиксации, размещаемые на участках дорог в зоне ответственности постов, маршрутов патрулирования.

2.26. Размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных средств

Существующая штрафстоянка для задержанных транспортных средств расположена на территории бывшего завода ОАО «ЧАЙКА». В связи с малым количеством зарегистрированных случаев эвакуации задержанных транспортных средств, обустройство дополнительной специализированной стоянки на территории городского поселения Углич не требуется.

2.27. Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации, очередности разработки ПОДД на отдельных территориях, а также оценки требуемых объемов финансирования и ожидаемого эффекта от внедрения

Указанные средства, необходимые на реализацию мероприятий КСОДД, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и реконструкции дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органа местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Расходы на реализацию КСОДД представлены в таблицах 9 и 10. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Достижение целей и решение поставленных задач обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

# Таблица 9

# Программа мероприятий КСОДД

| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс.руб |
| --- | --- |
|  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022- 2026 годы |
| Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | 100 | 50 | 50 | - | - | - |
| Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий | 720 | 120 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённого пункта | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог и тротуаров | 53000 | 9000 | 9000 | 5000 | 5000 | 25000 |
| Строительство автостоянок около объектов обслуживания | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| Создание инфраструктуры автосервиса | 0 | - | - | - | - | - |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | 164000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100000 |
| Всего | 220520 | 25470 | 25650 | 21400 | 21400 | 126600 |

# Таблица 10

Очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры (базовый вариант)

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зимнее содержание дорог (протяжённость) | км | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 669,2 |
| 2 | Содержание искусственных сооружений (протяженность) | км | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 4,725 |
| 3 | Установка дорожных знаков/устройство искусственных неровностей («лежачих полицейских») (количество) | шт | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 140/7 |
| 4 | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дорог, строительство тротуаров и искусственных неровностей | ед. | 25 | 25 | 25 | 175 |
| 5 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | ед. | 25 | 25 | 25 | 175 |
| 6 | Строительный контроль | ед. | 25 | 25 | 25 | 175 |
| 7 | Отдельные мероприятия по технической эксплуатации автомобильных дорог (дорожная разметка), протяженность | км | 30 | 35 | 40 | 315 |
| 8 | Ремонт улиц внутри населенного пункта | км | 5,31 | 5,014 | 5,05 | 35 |
| 9 | Приобретение поста передвижного весового контроля | ед. | - | - | - | - |
| 10 | Проектирование, строительство и реконструкция автостанций, автопавильонов и остановочных пунктов в муниципальных образованиях | ед. | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 11 | Количество рейсов на субсидируемых маршрутах, выполняемых в соотв. с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок | ед. | 71175 | 71175 | 71175 | 498225 |
| 12 | Количество единиц техники, приобретенной для осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах | ед. | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 13 | Протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | км | 5,31 | 5,014 | 5,05 | 35 |
| 14 | Количество приведенных в нормативное состояние мостов (нарастающим итогом) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, на которые получены правоудостоверяющие документы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.28. Формирование предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового, нормативно-технического, методического и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД на территории, в отношении которой осуществляется подготовка КСОДД (разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе КСОДД мероприятий)

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития улично-дорожной сети поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры в сфере ОДД;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в сфере ОДД между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,

представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в сфере ОДД в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры в сфере ОДД на всех этапах жизненного цикла объектов.

Развитие улично-дорожной сети на территории города должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Улично-дорожная сеть городского поселения Углич является элементом транспортной системы Ярославской области, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией улично-дорожной сети на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления. Данные в КСОДД предложения по развитию улично-дорожной сети предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию улично-дорожной сети.

Система управления КСОДД и контроль над ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации КСОДД базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей КСОДД.

Заказчиком КСОДД является Администрация городского поселения Углич Ярославской области. При реализации КСОДД назначаются координаторы КСОДД, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий, прописанных в Схеме. Координаторы Схемы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации мероприятий, прописанных в КСОДД, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития улично-дорожной сети городского поселения Углич.

Основными функциями Администрации городского поселения Углич по реализации КСОДД являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию КСОДД;

- реализация мероприятий КСОДД;

- подготовка и уточнение перечня мероприятий, прописанных в схеме, и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации мероприятий КСОДД;

- обеспечение взаимодействия органа местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации КСОДД;

- мониторинг и анализ реализации КСОДД;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга КСОДД;

- осуществление оценки эффективности КСОДД и расчет целевых показателей и индикаторов реализации КСОДД;

- подготовка заключения об эффективности реализации КСОДД;

- подготовка докладов о ходе реализации КСОДД главе муниципального образования и предложений о ее корректировке;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации КСОДД.

В рамках осуществляемых функций Администрация подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации КСОДД.

Общий контроль над ходом реализации КСОДД осуществляет Глава городского поселения Углич Ярославской области.

Внесение изменений в КСОДД осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения КСОДД путем внесения изменений.

Корректировка КСОДД осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий КСОДД в предшествующий период;

- приведение объемов финансирования КСОДД в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной системы;

- в случае изменения дорожно-транспортной ситуации;

- уточнения мероприятий, сроков реализации объемов финансирования мероприятий.

Координаторы КСОДД в течение 2 месяцев после утверждения отчета о ходе выполнения КСОДД составляют предложения по корректировке КСОДД и представляют их для утверждения в установленном порядке.

Обязательная корректировка КСОДД проводится не реже, чем раз в пять лет.

# Заключение

В результате разработки комплексной схемы организации дорожного движения городского поселения Углич отражены задачи по сбору, систематизации и анализу исходных данных, на основе которых проведено прогнозирование на дальнейшие  периоды, предложены мероприятия по оптимизации развития улично- дорожной сети.

В результате выполнения работ по сбору исходных данных были получены следующие данные:

- состав транспортных потоков;

- загрузка ключевых узлов на дорожной сети;

- уровень наполняемости общественного транспорта;

- пассажиропотоки на маршрутах общественного транспорта;

- социально-экономическое развитие;

- протяженность улично-дорожной сети.

После сбора и систематизации исходных данных для решения задач этапа были проведены следующие аналитические работы:

- анализ полученных данных и оценка существующих параметров дорожной сети и схемы организации дорожного движения;

- анализ статистики аварийности с выявлением причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, наличия резервов по снижению количества и тяжести последствий;

- анализ существующей системы пассажирского транспорта на территории города с учетом характера пассажиропотоков.

Анализ статистики аварийности показал ее средний уровень. Анализ существующей системы пассажирского транспорта показал необходимость проведения мероприятий по ее оптимизации, обновления подвижного состава и обустройства остановочных пунктов.

На основании существующих планов и прогнозов социально-экономического развития и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования не было выявлено существенных проблем, вызванных чрезмерной нагрузкой на дорожную сеть города. Был проведен анализ транспортной ситуации в одном из ключевых узлов города. Было выявлено минимальное количество транспортно-дорожных проблем на исследуемом участке. Перечень мероприятий по ремонту дорог, искусственных сооружений по реализации Программы формируется Администрацией городского поселения Углич по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с квалификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документации, разработанной на конкретный участок дороги.

Порядок выполнения работ, в состав которых входит оценка технического состояния, проектирование, проведение и прием работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ»Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (Письмо Росавтодора от 17.03.2004г. № ОС-28/1270-ИС).

Комплекс предлагаемых мер предусматривает развитие УДС в совокупности с реализацией запланированных мероприятий целевых программ. В состав мероприятий вошли такие эффективные мероприятия по ОДД, как:

- установка элементов обустройства дорог и улично-дорожной сети;

- предложения по организации дорожного движения и безопасному движению пешеходов;

- предложения по реконструкции и капитальному ремонту улиц или отдельных конструктивных элементов.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных программных объектов в целях развития современной и эффективной КСОДД городского поселения Углич, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

# Список использованной литературы

1. ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах».

2. ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог».

3. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» №ОС-557-р от 24.06.2002 г.

4. ГОСТ Р 50597-93. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

5. ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования».

6. ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог».

7. ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования.

Элементы обустройства. Классификация».

8. ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования.

Элементы обустройства. Общие требования».

9. ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования.

Элементы обустройства. Методы определения параметров».

10. ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые

для автомобилей».

11. ГОСТ Р 51256-2011. «Технические средства организации дорожного

движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

12. ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного

движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические».

14. ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

15. Якимов М.Р. Транспортное планирование: создание транспортных моделей городов: монография / М.Р. Якимов. – М.: Логос, 2013. – 188 с.

16.ГОСТ Р 52289 – 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»

# 17.СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги

18.СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

19.ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог