МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГЛИЧ

___________________________________________________________________________________

# 26 декабря 2017 года                                         № 32                                                         город Углич

РЕШЕНИЕ

об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры городского поселения Углич на 2017-2026 годы

Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры поселений, городских округов», Устава городского поселения Углич,  руководствуясь Регламентом работы Муниципального Совета городского поселения Углич, Муниципальный Совет    городского поселения Углич Ярославской области четвертого созыва

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры городского поселения Углич на 2017-2026 годы согласно Приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации - газете «Угличская газета» и на Интернет-портале  www.goroduglich.ru.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Председательствующий

на заседании Муниципального

Совета городского поселения Углич-

заместитель председателя         				Глава городского

Муниципального Совета                                                  поселения Углич                       ____________И.А. Новиков                                               __________С.В. Ставицкая

Приложение к Решению

Муниципального Совета

городского поселения Углич

от 26.12.2017 № 32

Программа комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

городского поселения Углич на 2017-2026 годы

Программный документ

Содержание

Паспорт Программы	4

1	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	6

1.1	Краткий анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры………………………………………………………...	………..6

1.1.1	Система электроснабжения	6

1.1.2	Система теплоснабжения	11

1.1.3	Система газоснабжения	19

1.1.4	Система водоснабжения	22

1.1.5	Система водоотведения	30

1.1.6	Объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов	35

2	Перспективы развития городского поселения Углич и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	39

3	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	44

4	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	52

4.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	54

4.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	55

4.3	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	58

4.4	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	58

4.5	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	60

4.6	Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО	62

5	Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения	63

5.1	Источники и объемы инвестиций по проектам	63

5.2	Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы	66

5.3	Прогноз доступности коммунальных услуг для населения	69

6	Управление Программой	72

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Углич на 2017-2026 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Минрегионразвития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Генеральный план городского поселения Углич |
| Заказчик Программы | Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации Угличского муниципального района |
| Цель Программы | Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Углич, в соответствии с генеральным планом и потребностями жилищного и промышленного строительства для эффективного функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, разработки производственных и инвестиционных программ, снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство, внедрения энергосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг, улучшения экологической ситуации в городском поселении. |
| Задачи Программы | Задачами Программы являются: 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры городского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей: - электроснабжения – с 14 до 11%; - теплоснабжения – с 33 до 19%; - водоснабжения – с 61 до 36%; - водоотведения – 59 до 37%. Снижение уровня потерь в сфере: - электроснабжения – с 20 до 17%; - теплоснабжения – с 18 до 16%; - водоснабжения – с 15 до 12%; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2017 – 2026 гг. Этапы реализации мероприятий Программы: 1 этап: 2017 – 2021 годы 2 этап: 2022 – 2026 годы |
| Объемы финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 811 960 тыс. руб. 1 этап: 2017 – 2021 гг. – 331 880 тыс. руб. 2 этап: 2022 – 2026 гг. – 480 080 тыс. руб. |

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Углич на 2017-2026 гг. (далее – Программа) является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период до 2026 года.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  города.

Основными задачами Программы являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры городского поселения.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского поселения.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

## Краткий анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

### Система электроснабжения

Электроснабжение потребителей города Углич осуществляется от следующих центров питания:

- ПС 220/110/6 кВ «Вега»;

- ПС 35/6 кВ «Прибрежная».

На территории города расположена Угличская ГЭС, которая входит в «Каскад Верхневолжских ГЭС» - филиала ПАО «РусГидро» и выдаёт электроэнергию в энергосистему Центра по ВЛ на напряжении 220 и 35 кВ.

ПС 220/110/6 кВ «Вега» ( ввод 1977 г.) расположена в северной части города. Предназначена подстанция для электроснабжения часового завода и других промышленных и коммунальнобытовых потребителей г. Углич и Угличского района. На подстанции установлены 2 АТ 220/110 кВ мощностью по 63 МВА (вып. 1976 и 1985 г.г.) и 2 линейно-регулировочных трансформатора мощностью 40 МВА. На напряжении 220 кВ ПС «Вега» имеет связь с ВЛ 220 кВ с Угличской ГЭС и с ПС 220/110 кВ «Венера».

ПС 35/6 кВ «Прибрежная» (ввод 1963 г.) расположена в г. Углич к югу от здания Угличской ГЭС. На напряжении 35 кВ ПС Прибрежная имеет связь с ВЛ 35 ПС 110/35/10 кВ Углич. От трансформаторов (35/6 кВ) подстанции обеспечивается питание ЦРП, который находится на ул. 9 Января, 46. Далее с ЦРП осуществляется распределение электроэнергии потребителям города.

По заключению энергонадзора Ярэнерго ЦРП является наиболее уязвимым местом в схеме электроснабжения города. Оборудование, установленное в 49-56 гг., морально и физически устарело, резервных ячеек нет, возможность расширения отсутствует. Кабельные линии, питающие ЦРП, имеют множество соединительных муфт и самодельных воронок, и не могут быть использованы в эксплуатации на перспективу.

Все центры питания имеют по две питающих линии по стороне высокого напряжения:

- ПС 220/110/6 кВ «Вега» получает питание от двух ВЛ 220 кВ: «Венера-Вега» протяжённостью 61,19 км и «Вега-Углич» протяжённостью 6,2 км.

- ПС 35/6 кВ «Прибрежная» получает питание по двум ВЛ 35 кВ: «Углич-УРМЗ» протяжённостью 3,73 км и «Ильинское» протяжённостью 26,8 км.

Распределение электроэнергии от центров питания (ЦП) осуществляется непосредственно с шин 6 кВ ЦП по радиальным, кольцевым и тупиковым распределительным линиям 6 кВ.

На территории г. Углич имеется 95 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с суммарной установленной мощностью трансформаторов 54 430 кВ*А, из них на балансе электросетевой организации - 72 ед. (75,79 %) с суммарной установленной мощностью трансформаторов 41 210 кВ*А, (75,71 %) на балансе потребителей - 23 шт. (24,21 %) с суммарной установленной мощностью трансформаторов 13 220 кВ*А (24,29 %).

Эксплуатацию распределительных сетей 6 кВ, транспорт и распределение электроэнергии, технологическое подключение потребителей к сети на территории г. Углич осуществляет филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания центра» «Ярэнерго» Угличский район электрических сетей. В таблице 1 приведена общая характеристика эксплуатируемого оборудования.

Таблица 1

| № п/п | Показатель | Количество | Мощность, кВ*А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество ПС 220/110/6 кВ, всего, единиц | 1 | - |
|  | Количество ПС 35/6 кВ, всего, единиц | 1 | - |
| 2 | Количество ТП 6/0,4 кВ, присоединенных к сетям РЭС | 95 | 54430 |
| 3 | Количество ТП 6/0,4 кВ, находящихся на балансе РЭС, в том числе: | 72 | 41210 |
|  | - закрытая с 2-мя трансформаторами; | 42 | 30710 |
|  | - закрытая с 1-м трансформатором; | 28 | 9850 |
|  | - комплектная с 2-мя трансформаторами; | - | - |
|  | - комплектная с 1-м трансформатором. | 2 | 650 |
| 4 | Количество фидеров 6кВ и их протяженность, всего, в том числе: | 21 фидер | - |
|  | - участок кабельных линий 6кВ | 79,646 км. | - |
|  | - участок воздушных линий 6кВ | 23,888 км. | - |

Срок службы электросетевых объектов определяется стандартом, исходя из усредненного экономически целесообразного времени службы основных фондов (с учетом морального износа), и, в основном, соответствует амортизационному периоду. Для ВЛ-6 кВ на железобетонных опорах стандарт устанавливает срок службы 45 лет по объекту в целом, исходя из долговечности наиболее употребляемых марок проводов, для ВЛ на деревянных опорах - 20-25 лет, исходя из физического износа опор.

Для кабельных линий срок службы составляет 25-30 лет, но на практике кабельные линии служат значительно дольше в зависимости от состояния изоляции. Для ПС, согласно соответствующим стандартам, сроки использования основного оборудования ПС до списания составляют не менее 25 лет.

На практике необходимость реконструкции ПС часто возникает и по условиям морального износа.

В таблице 2 представлена сводная информация о сроках службы основных электросетевых объектов.

Таблица 2

| Срок службы, лет | Количество ТП 6/0,4 кВ |
| --- | --- |
|  | шт. | % |
| Менее 10 | 4 | 5,56 |
| 10 - 19 | 4 | 5,56 |
| 20 - 29 | 8 | 11,1 |
| 30 - 39 | 20 | 27,78 |
| 40 и более | 36 | 50 |
| Итого: | 72 | 100 |

Высокий уровень физического износа основных фондов системы электроснабжения обусловлен следующими причинами:

- передача указанных объектов ведомственными организациями города в муниципальную собственность происходила в техническом состоянии, требующем значительных объемов ремонта, без обеспечения средствами, необходимыми для этого;

- проводимая тарифная политика в рамках перехода к 100%-оплате жилищно-коммунальных услуг. Увеличение уровня платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги и одновременно рост тарифов на эти услуги по причине инфляционных процессов не позволяли увеличить инвестиционную составляющую тарифа на модернизацию и реконструкцию основных фондов даже в объемах минимальных потребностей. Поэтому в последние годы тарифы на коммунальные услуги в части инвестиционной составляющей включали в себя преимущественно планово-предупредительные ремонты сетей и оборудования.

Схема построения питающих и распределительных сетей, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 в части надежности электроснабжения.

Все питающие ЛЭП от распределительных устройств ПС до РП выполнены двухцепными воздушными или кабельными. Резервирование распределительных ЛЭП осуществляется либо за счет наличия двух цепей, либо за счет закольцовки.

В электрической сети 6 кВ преобладает «замкнутый» тип сети 76,4%. Реже используется «радиальный» 19,4% и «узловой» 4,2% тип сети.

Рассматриваемая сеть 6 кВ имеет достаточно высокую степень надежности и позволяет выделять поврежденные участки сети и обеспечивать питание потребителей по другим фидерам.

Сеть 0,4 кВ выполнена в соответствии с требованиями надежности и бесперебойности. Резервирование электроснабжения потребителей выполнено в соответствии с существующей категорийностью в части надежности электроснабжения.

Общий объем отпуска электрической энергии представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано в сеть электроэнергии | млн кВт∙ч | 83,2 | 85,2 | 87,5 |
| Общие потери электроэнергии | млн кВт∙ч | 19,0 | 19,4 | 19,9 |
| Потребление электрической энергии, всего, в т.ч.: | млн кВт∙ч | 64,3 | 65,8 | 67,6 |
| население | млн кВт∙ч | 23,8 | 24,4 | 25,1 |
| организации | млн кВт∙ч | 40,5 | 41,4 | 42,5 |
| Присоединенная нагрузка | МВ*А | 10,2 | 10,4 | 10,7 |

Одно из главных требований, предъявляемых к системе электроснабжения, – бесперебойность работы. Таким образом, штатный режим работы источников электроэнергии, электрических сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт должен быть задействован в работу элемент, резервирующий отключаемый. В случае отсутствия резервирующего элемента должна быть собрана ремонтная схема. Усилиями электросетевой организации городского поселения Углич достигается требуемая бесперебойность и надежность электроснабжения в соответствии с категорийностью потребителей в части надежности.

Недоотпуск электроэнергии в результате отключений не превышает 0,01% от суммарного полезного отпуска электроэнергии из сети. Основными причинами отказов/аварий являются высокий физический износ оборудования, погодные явления, а также действия третьих лиц.

В настоящее время потери, обусловленные погрешностями системы учета электроэнергии, включаются в состав коммерческих потерь, что не обеспечивает ясного представления о структуре потерь в целом и целесообразных направлениях работ по их снижению.   В связи с этим энергосбытовые предприятия, образованные при реформировании электроэнергетической отрасли выделением из энергосетевых компаний, не имеют обоснованной и утвержденной программы по борьбе с потерями электроэнергии.

Среди установленных приборов учета электронные и электромеханические. Часть вводных и абонентских ячеек РП оборудована приборами учета только активной электроэнергии.

В системе учета электроэнергии имеются следующие недостатки:

- низкий класс точности приборов учета электрической энергии и их недостаточная эксплуатационная надежность;

- низкий класс точности измерительных трансформаторов тока и напряжения и невозможность их поверки и определения их метрологических характеристик в условиях эксплуатации;

- невозможность измерения коммерческих значений мощности электроэнергии за заданные интервалы времени, что не позволяет использовать этот параметр в условиях функционирования рынка;

- применение ручного съема показаний приборов учета за календарный месяц, приводящего к неодновременности снятия показаний счетчиков и к невозможности получения достаточно точного баланса по выработке, приему в сеть и потреблению электроэнергии;

- недостаточная надежность, а в ряде случаев отсутствие необходимых каналов связи для передачи информации, в частности, между  энергообъектами и центрами обработки информации, низкая скорость каналов связи.

Эксплуатация питающих РП осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и др.

Все необходимые мероприятия по наладке, ремонту и замерам на объектах электроснабжения производятся в соответствии с утвержденными планами. В случае отказов оборудования РП принимаются все возможные меры по скорейшему восстановлению электроснабжения.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроснабжения городского поселения Углич в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 750 кВ – 40м, 500 и 330 кВ – 30м,  220 кВ – 25м, 35 кВ – 15м, 6 кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией, либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

### Система теплоснабжения

Базовыми источниками тепловой энергии городского поселения Углич являются котельные РК-8, котельная мкр. Солнечный и котельная мкр. Цветочный.

Основными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями города Углич являются:

- АО «Ярославская генерирующая компания» (АО «ЯГК»);

- МУП «ПКБО» УМР;

- ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль».

- МУП «Тепловые сети» УМР.

АО «Ярославская генерирующая компания» производит и передает тепловую энергию на территории ряда населенных пунктов Ярославской области: Мышкина, Тутаева, Ростова и Ростовского, Угличского и Переславского районов. На территории г. Углича АО «ЯГК» эксплуатирует котельную мкр. Солнечный.

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» обеспечивает более 42,45 % тепловой нагрузки г. Углича (северный район - РК-8). ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» также является третьим в г. Ярославле и вторым в Ярославской области поставщиком тепловой энергии населению.

В ведении МУП «ПКБО» находятся 2 котельные, отапливающие объекты жилищного фонда и социальной сферы, расположенные на территории городского поселения Углич.

МУП «Тепловые сети» УМР является теплосетевой организацией и осуществляет передачу тепловой энергии потребителям от котельных РК-8, мкр. Цветочный, «Биофабрика», «Речпорт», ФГУП «ЭСЗ».

Перечень теплоисточников городского поселения Углич представлен в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование котельной | Эксплуатирующая организация | Температурный график | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная посёлка ДСУ | ф-л «Угличский» АО «ЯГК» | 95/70 | четырехтрубная |
| Котельная «Биофабрика» | ф-л «Угличский» АО «ЯГК» | 95/70 | четырехтрубная |
| Котельная мкр. Солнечный | ф-л «Угличский» АО «ЯГК» | 95/70 | четырехтрубная |
| Котельная «Речпорт» | ф-л «Угличский» АО «ЯГК» | 95/70 | четырехтрубная |
| Котельная «ЦРБ» | ф-л «Угличский» АО «ЯГК» | 95/70 | четырехтрубная |
| Котельная «9-е Января» | ф-л «Угличский» АО «ЯГК» | 95/70 | двухтрубная |
| Котельная ФГУП «ЭСЗ» | ФГУП «ЭСЗ» | 115/70 | двухтрубная |
| Котельная ООО «Энергокомпания» | ООО «Энергокомпания» | 95/70 | двухтрубная |
| Котельная ООО «Угличское ДСУ» | ООО «Угличское ДСУ» | 95/70 | двухтрубная |
| Котельная РК-8 | ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» | 150/70 со срезкой на 130 | четырехтрубная |
| Котельная ОАО «Угличхлеб» | ОАО «Угличхлеб» | 95/70 | двухтрубная |
| Котельная бани | МУП «ПКБО» УМР | 95/70 | двухтрубная |
| Котельная мкр. Цветочный | МУП «ПКБО» УМР | 95/70 | четырехтрубная |

Из приведенных в таблице 4 котельных котельная ОАО «Угличхлеб», котельная ООО «Энергокомпания» и котельная ООО «Угличское ДСУ» являются производственными, обеспечивающие тепловой энергией производства соответствующих собственников и не осуществляющие отпуск тепловой энергии сторонним потребителям.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь тепловой мощности в тепловых сетях, присоединенной тепловой нагрузки и резерва мощности по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Установленная | Располагаемая | Потери в сетях | Присоединенная | Резерв |
| 1 | РК-8 | 121,00 | 111,74 | 1,81 | 36,86 | 12,46 |
| 2 | «9-е Января» | 12,0 | 12,0 | 0,73 | 7,1 | 4,9 |
| 3 | «Биофабрика» | 5,25 | 5,25 | 0,28 | 3,99 | 1,01 |
| 4 | пос. ДСУ | 0,96 | 0,96 | 0,03 | 0,705 | 1,12 |
| 5 | МУП «ПКБО» | 0,97 | 0,97 | 0,03 | 0,93 | 0,038 |
| 6 | мкр. Солнечный | 20,96 | 20,96 | 0,86 | 18,22 | 2,99 |
| 7 | мкр. Цветочный | 13,93 | 11,72 | 0,20 | 6,81 | 7,12 |
| 8 | «ЦРБ» | 2,74 | 2,74 | 0,41 | 1,53 | 1,21 |
| 9 | «Речпорт» | 3,2 | 3,2 | 0,06 | 2,25 | 1,19 |
| 10 | ФГУП «ЭСЗ» | 19,5 | 19,5 | 0,56 | 9,7 | 4,73 |

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии отсутствуют.

Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Расчетная температура наружного воздуха устанавливается нормами как температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. Для данного региона расчетная температура наружного воздуха –32 ̊С. При отсутствии баланса тепловой мощности, в холодный период года, при достижении температур наружного воздуха значений близких к расчетным, появляется дефицит тепловой энергии, и как следствие, снижение температуры внутреннего воздуха в помещениях потребителей ниже нормативной, и в возможное размораживание тепловой сети.

Производительность источников тепловой энергии, полностью обеспечивает потребности города в тепловой энергии. Располагаемые тепловые мощности и присоединенная тепловая нагрузка сбалансированы, имеется существенный резерв мощности теплоисточников.

Общий объем выработки тепловой энергии и потери в сети представлены в таблице 6. На долю населения приходится 55-60% отпуска тепловой энергии.

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 233,8 | 235,1 | 249,0 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,5 | 18,4 | 19,9 |
| Потребление тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 215,3 | 216,7 | 229,17 |
| - население | тыс. Гкал | 127,2 | 127,9 | 125,6 |
| - бюджетные организации | тыс. Гкал | 32,6 | 33,2 | 31,9 |
| - прочие потребители | тыс. Гкал | 18,2 | 19,5 | 17,0 |
| - ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. Гкал | 37,3 | 36,1 | 38,4 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 87,5 | 88,1 | 89,4 |

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:

- электроснабжения, предназначенного для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения (наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд котельных и ЦТП;

- топливоснабжения для обеспечения работы котельных;

водоснабжения, предназначенной для обеспечения водой технологического процесса и собственных нужд котельных, и вспомогательных объектов.

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ действующими предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники тепловой энергии работают преимущественно на природном газе. Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, оксида азота, диоксида серы.

Все теплоснабжающие организации имеют разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Фактический уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не превышает установленных нормативов.

Тепловые сети города Углич являются муниципальной собственостью и находятся в аренде у АО «Ярославская генерирующая компания» и в хозяйственном ведении МУП «Тепловые сети» УМР.

Схемы тепловых сетей в основном двух- и четырехтрубные циркуляционные. Система отопления у потребителей города закрытая, сетевая вода в данной системе используется только как теплоноситель и из сети не отбирается.

Суммарная протяженность тепловых сетей на территории городского поселения составляет 45,34 км в двухтрубном исчислении. Тепловые сети проложены преимущественно бесканальным способом, тепловая изоляция – пенополиуретан.

Для надежного теплоснабжения объектов города имеются перемычки между магистральными сетями теплоснабжения. На период отключения одной линии есть возможность переключения на другую тепломагистраль.

Параметры прокладки тепловых сетей от котельных представлены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование котельной | Протяженность тепловой сети, п. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по способу прокладки: |
|  |  |  | надземная | подземная |
| 1 | РК-8 | 16484 | 1156 | 15328 |
| 2 | «9-е Января» | 7066,41 | 657,64 | 6408,77 |
| 3 | «Биофабрика» | 1920 | 1034 | 883 |
| 4 | пос. ДСУ | 297,88 | 0 | 297,88 |
| 5 | МУП «ПКБО» | 686 | 22 | 664 |
| 6 | «Солнечный» | 7544,19 | 262,09 | 7282,1 |
| 7 | «Цветочный» | 1872,0 | 150 | 1722 |
| 8 | «ЦРБ» | 528 | 343,5 | 184,5 |
| 9 | «Речпорт» | 2008,02 | 161,05 | 1846,97 |
| 10 | ФГУП «ЭСЗ» | 3154 | 1644 | 1510 |

На тепловой сети и сети горячего водоснабжения со сроком эксплуатации более 15 лет использовалась тепловая изоляция из минераловатных матов, в качестве гидроизоляции предусмотрена окраска в два слоя органосиликатной композицией. В пределах камер трубопроводы в основном не изолированы. Тепловая изоляция вновь прокладываемых трубопроводов – пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке.

В качестве секционирующей и регулирующей арматуры применяются задвижки, клапаны, краны шаровые и затворы дисковые, что объясняется простотой монтажа и эксплуатации, доступностью, надежностью и ремонтопригодностью.

Тепловые камеры на тепловых сетях с подземной прокладкой выполнены из красного кирпича (стены). Перекрыты тепловые камеры железобетонными плитами. За исключением сетей от котельной РК-8 дренажи не предусмотрены, при ремонтных и аварийных работах, для откачивания воды, используются переносные помпы. На тепловых сетях с надземной прокладкой павильонов нет.

На котельных города осуществляется отпуск тепла с качественным регулированием в соответствии с утвержденными температурными графиками. В зависимости от соотношения нагрузок горячего водоснабжения и отопления центральное регулирование разнородной нагрузки производится по отопительной нагрузке или по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Выбор температурного графика обусловлен облегчением гидравлического режима тепловых сетей и экономией расхода электрической энергии на перекачку теплоносителя.

Выбор температурного графика 95/70 гр.С на большинстве котельных города обусловлен отсутствием элеваторных узлов в абонентских вводах.

В 2015-2016 гг. фиксировались незначительные аварии на сетях теплоснабжения, которые устранялись в течение рабочего дня. Учет технологических нарушений ведется оперативной диспетчерской службой. Вывод из работы технической защиты производился на срок не более суток при ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей.

Данные об авариях и инцидентах за отопительный период 2015-2016 гг. представлены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Характер аварий и инцидентов | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утечки, разрывы труб теплосетей | 8 |
| 2 | Отключения в котельных в связи с неисправностью оборудования | 14 |
| 3 | Отключения в котельных в связи с отключением газа, электричества, ХВС | 33 |

Анализ данных таблицы 8 показывает, что большинство аварий и инцидентов связано с внешними факторами - отключения газа, электричества, холодного водоснабжения.

Параметры качества услуг теплоснабжения определены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с момента вступления в силу).

Параметры качества и надежности по сетям теплоснабжения:

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	 – 0 часов;

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	 - 24 час/день;

- количество часов предоставления услуг в отчетном периоде:

  - ГВС – 8 400 часов;

  - ТС – 4 872 часов;

- доля ежегодно заменяемых сетей – не более 1%.

Для обеспечения восстановления и надежности системы теплоснабжения ежегодно должны меняться не менее 3% сетей от общей протяженности. Фактически данные условия не соблюдаются.

Наладка и ремонты котельного оборудования на теплоснабжающих предприятиях производится в соответствии с установленными графиками. По котлам, отработавшим нормативный срок службы, проводятся экспертизы на оценку возможности продления сроков эксплуатации.

С 01.01.2014 г. продажа потребителям тепловой энергии осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального Закона РФ «О теплоснабжении» (190- ФЗ от 27.07.2010) теплоснабжающими организациями, имеющими в собственности или на ином праве, а равно во владении или пользовании источниками тепловой энергии при этом в случае принятия собственниками помещений в многоквартирных жилых домах решения о непосредственных расчетах за поставляемую тепловую энергию с теплоснабжающими организациями - продажа тепловой энергии производится непосредственно потребителям.

Автоматизация систем управления регулировки отпуска тепловой энергии в тепловые сети на котельных не предусмотрена. Учет тепла, отпущенного в водяные тепловые сети, осуществляется:

- по приборам учёта тепловой энергии;

- расчётным методом согласно Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждённой Приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;

- по утверждённым нормативам для населения.

На муниципальных объектах города создана автоматизированная система сбора данных энергоресурсов. Система включает в себя 3 уровня:

- полевой уровень включает в себя расходомеры, счетчики, датчики, вычислители;

- нижний уровень включает в себя контроллер сбора данных с тепловычислителя и электросчетчиков;

- центр сбора и обработки данных (ЦСОД) (уровень консолидации информации всей системы);

- связующий компонент: технические средства приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура) и каналы связи.

На полевом уровне происходит измерение и учет потребления энергоресурсов, регистрация нештатных и аварийных режимов поставки энергоресурсов и работы измерительного оборудования, ведение журнала регистрации нештатных и аварийных событий, передача измеренных величин на нижний уровень.

На нижнем уровне выполняется задача автоматического сбора, диагностики, обработки и хранения информации по учету, автоматического сбора и обработки информации о состоянии средств измерений, а также обеспечения интерфейсов доступа к этой информации со стороны ЦСОД.

ЦСОД выполняет автоматический сбор, диагностику, обработку и хранение информации полученную от нижнего уровня, автоматический сбор и обработку информации о состоянии средств измерений, а также задачу обеспечения интерфейсов доступа к этой информации со стороны внешних систем.

Связующий компонент обеспечивает физическую связь всех уровней АССД.

Наиболее распространенными приборами учета тепловой энергии являются:

- ВЗЛЕТ на базе тепловычислителя ТСРВ 023;

- МАГИКА - 2200;

- СПТ – 961;

- КМ – 5.

В г. Углич функционирует оперативная диспетчерская служба (ОДС), осуществляющая круглосуточный контроль за соблюдением режимов.

В ОДС осуществляется:

- учет инцидентов и аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города Углича;

- координация и оперативный контроль хода выполнения работ по своевременному и квалифицированному устранению аварийных ситуаций, последствий аварий и инцидентов на котельных и тепловых сетях;

- контроль технологических параметров и режимов работы систем газораспределения и газопотребления при помощи программно-аппаратных средств и средств связи;

- координация работы аварийно-диспетчерских служб;

- круглосуточный обмен оперативной информацией согласно действующим положениям.

Диспетчерская служба в недостаточной степени обеспечена средствами мониторинга и управления на тепловых сетях. Из-за этого не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения.

В городском поселении Углич подготовка котельных и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2016 – 2017 гг. выполнялись в соответствии с утвержденными графиками; отклонений и нарушений при выполнении намеченных планов не зафиксировано.

Готовность к ликвидации аварийных ситуаций проверена в ходе противоаварийных тренировок.

Городское поселение Углич не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. Теплоисточники обеспечены природным газом, резервным топливом. В целях обеспечения надежности и безопасности объектов жизнеобеспечения предприятиями проверены и укомплектованы аварийные запасы материально-технических ресурсов.

Основными проблемами теплоснабжения являются:

- высокий процент износа оборудования котельных и тепловых сетей;

- низкая эффективность от использования котельных установок, большие затраты топлива;

- оборудование котельных физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам;

- гидравлическая разбалансировка системы теплоснабжения, превышение расхода сетевой воды, приводящие к перерасходу электроэнергии;

- изношенность тепловых сетей и низкая интенсивность их модернизации (недоремонт);

- использование неэффективной теплоизоляции сетей трубопроводов со сроком эксплуатации более 15 лет.

### Система газоснабжения

Газоснабжение города Углич осуществляется природным газом, поступающим по отводу от магистрального газопровода Ухта – Торжок (с давлением 5,5 МПа).

Обеспечение потребителей природным газом осуществляется  по следующей схеме. 	ГРС Мышкинского ЛПУ ОАО «Трансгаз - Ухта» (расположена в лесном массиве на севере  г. Углич, дата ввода в действие1981-1985 гг.) подает газ давлением 0,6 МПа по газопроводу высокого давления 2-й категории на газораспределительные пункты (ГРП, ШРП), принадлежащие тресту «Угличмежрайгаз» ОАО «Ярославльоблгаз», МУП УК «Служба заказчика»  и другим потребителям.

Схема распределения газа по давлению - 2-х ступенчатая (высокое, и низкое - до 0,005 МПа).

Связь между ступенями осуществляется только через ГРП.

Направления расхода газа:

- технологические нужды промышленности

- энергоноситель для теплоисточников

- бытовые нужды населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение).

Газ от ГРП  №№ 2,3,4,5,6,7 (расположенных на ул. Северной, м. Рыбацкая, Заводской проезд, ул. Шаркова, ул. Луначарского, мкр-н Цветочный) по газопроводу низкого давления поступает к  потребителям города.  Газифицировано 12,2 тыс. квартир. Все газовые котельные города получают газ от газопровода через собственные ГРП или ШРП. Более подробное описание газораспределительных пунктов представлено в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Номер ГРП (ШРП), регулятор | Местонахождение | Потребители | Ргаза (ном., МПа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГРП № 2 , РДУК-1-50 | ул. Сверная | Население | 0,003 |
| 2. | ГРП № 3, РДБК-1-50 | ул. Малая Рыбацкая | Население | 0,003 |
| 3. | ГРП № 4, РДБК-1-100 | ул. Заводской проезд | Население | 0,003 |
| 4. | ГРП № 5, РДУК-2 | ул. Шаркова | Население | 0,003 |
| 5. | ГРП № 6, РДБК-1-100 | ул. Луначарского | Население | 0,003 |
| 6. | ГРП № 7, РДУ-100 | мкр. «Цветочный» | Население | 0,003 |
| 7. | ШРП, РДБК-1-50 | д. Чурьяково | Население | 0,003 |
| 8. | ГРПБ РДГБ-100, РДГБ-50 | ул. Вокзальная | Население | 0,003 |
| 9. | РДКС-50 | пос. Сосновый | Население | 0,003 |
| 10 | ШРП, РДБК-1-50 | Ярославское ш. | Котельная, печи | 0,005 |
| 11. | ШРП, РДБК | ул. Северная | Котельная | 0,005 |
| 12. | ШРП, РДНК | р-н мясокомбината | Промышленные потребители | 0,004 |
| 13. | ШРП, РДНК-400 | пос. Зеленая Роща | Население | 0,004 |
| 14. | ШРП, РДБК-1-50 | пос. Зеленая Роща | Котельная | 0,003 |
| 15. | ГРП, РДУК-1-200 | ООО «Угличский Часовой Завод» | Котельная | 0,005 |
| 16. | ГРП, РДУК-1-200 | ФГУП «ЭСЗ» | Котельная | 0,005 |
| 17. | ГРП, РДУК | Территория ООО «УЭРМЗ» | Котельная | 0,005 |
| 18. | ШРП, РДБК-1-50 | ул. 9 Января | Котельная | 0,005 |
| 19. | ШРП, РДБК-1-50 | ул. Бахарева, 3 | Котельная | 0,003 |
| 20. | ШРП, РДБК-1-50 | пос. ДСУ | Котельная | 0,003 |
| 21. | ГРП, РДУК-1-50 | территория ОАО «Угличмаш» | Котельная | 0,005 |

Левобережная часть города Углича снабжается сжиженным углеводородным газом – СУГ (3,4 тыс. квартир). 	Обеспечение населения сжиженным углеводородным газом производится филиалом АО «Газпром газораспределение Ярославль» - трест «Угличмежрайгаз» баллонами с доставкой машинами от газонаполнительной станции (ГНС) из г. Ярославля.

Объемы потребления газа и присоединенная нагрузка потребителей городского поселения Углич представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление газа, всего, в т.ч.: | млн м3 | 37,2 | 37,4 | 39,3 |
| - население | млн м3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| - ресурсоснабжающие организации | млн м3 | 32,2 | 32,4 | 34,3 |
| Присоединенная нагрузка | тыс. м3/час | 207,9 | 209,1 | 212,5 |

В соответствии с СТО ГАЗПРОМ 2-2.3-707-2013 срок эксплуатации стальных газопроводов 40 лет, полиэтиленовых 50 лет, оборудования ГРП и ШРП согласно паспорта изготовителя. Средний износ системы газоснабжения городского поселения Углич – 51%.

Надежность систем газоснабжения характеризуется также их долговечностью и ремонтопригодностью. Практика эксплуатации систем газоснабжения показывает, что для газовых труб и оборудования сетей понятие долговечности не является определяющим, так как фактический срок эксплуатации газопроводов значительно меньше их физических возможностей. Исходя из требований безопасности использования газа, срок эксплуатации газопроводов выбирают таким, чтобы исключить фактор старения газопровода.

На текущий момент в городском поселении Углич дефицит потребления природного газа не наблюдается.

Основным элементом распределительных систем является возможность резервирования. Газовые сети имеют ничтожно малую аккумулирующую способность, поэтому связь между подачей газа в сеть и его потреблением — жесткая. Следовательно, емкость газовой сети не может служить резервом для повышения надежности системы. Рассредоточенность потребителей газа у распределительных систем существенно ограничивает использование аварийных источников газа. Основными средствами резервирования служат кольцевание сетей и дублирование отдельных ее участков.

Работоспособность и безопасность эксплуатации газораспределительных систем поддерживаются и сохраняются путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационной документацией, Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления, техническими регламентами и национальными стандартами.

Одними из главных требований, предъявляемых к системе газоснабжения, – бесперебойность и безаварийность снабжения природным газом потребителей городского поселения Углич. Штатный режим работы источников газоснабжения, газовых сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. Усилиями газоснабжающей организации достигается требуемая бесперебойность и надежность газоснабжения в соответствии с категорийностью потребителей в части надежности.

Диспетчеризация системы газоснабжения предусматривает:

- отслеживание состояния загазованности в помещении и вывод информации на единый диспетчерский пульт;

- активация светозвуковой сигнализации при превышении нормы загазованности;

- автоматическое перекрытие подачи газа при повышении уровня загазованности в помещении;

- подача сигнала тревоги на единый диспетчерский пульт при аварийной ситуации;

- возможность управления системой как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Головные источники городского поселения Углич и газорегуляторные пункты оборудованы приборами учета.

### Система водоснабжения

Система водоснабжения г. Углич централизованная. Систему водоснабжения города Углич можно разделить на две зоны: левый берег и правый берег.  Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для объектов на левом берегу являются подземные воды, на правом берегу поверхностный источник на берегу Угличского водохранилища (расположен в верхнем бьефе р. Волга).

Существующая система водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды во все районы.

Водоснабжение города осуществляется несколькими организациями (Таблица 11), водоснабжение основной части города осуществляет ООО «Водоканал - В».

Таблица 11

| № п/п | Водоснабжающая организация | Источник водоснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Водоканал-В» | Поверхностный, 2 артезианские скважины | Осуществляет водоснабжение основной части города (Правый и левый берег) |
| 2 | ООО «Сельхозтехника» | 1 артезианская скважина | Осуществляет водоснабжение части Левого берега |
| 3 | АО «ГУ ЖКХ» | ООО «Водоканал-В» | Осуществляет транспортировку воды |
| 4 | ООО «Энергокомпания» | ООО «Водоканал-В» | Осуществляет транспортировку воды |

Поверхностный водозабор расположен на берегу Угличского водохранилища у д. Новоселки (верхний бьеф р. Волга). Проектная производительность водозабора 35 тыс.куб.м/сут., фактическая - 20 тыс.куб.м/сут. Насосной станцией I подъема вода подается на очистные сооружения. Качество воды, подаваемой в город, соответствует нормативным требованиям.

В 2007 г. выполнены работы по модернизации хлораторной (переход от жидкого хлора на гипохлорит натрия).

Водоснабжение потребителей левобережной части города обеспечивают 3 скважины (таблица 12).

Таблица 12

| № п/п | Наименование | Глубина, м | Марка насоса | Производительность, куб.м в час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 1 ООО «Водоканал-В» | 40 | «Водолей» | 4 – 7 |
| 2 | Скважина № 2 ООО «Водоканал-В» | 40 | ЭЦВ 4-6,3-80 | 4 – 7 |
| 3 | Скважина № 3 ООО «Сельхозтехника» | 125 | ЭЦВ 6-16-110 | 6 |

Оборудование скважин находится в удовлетворительном состоянии. Над скважинами установлены утепленные павильоны, установлена водоизмерительная аппаратура. На всех артезианских скважинах г. Углич водоочистные установки отсутствуют.

Лицензии на пользование недрами с целью добычи подземных вод в отношении артезианских скважин Левого берега получены и действительны до 2023 года. Питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Другого источника водоснабжения в левобережной части города нет.

Роспотребнадзором отказано в разрешительном заключении на использование артезианской воды из этих скважин. Другого источника водоснабжения в левобережной части города нет. Необходимо строительство водозабора в левобережной части города или подключение к сетям правобережной части города.

Лицензии на пользование недрами с целью добычи подземных вод в отношении артезианских скважин Левого берега получены и действительны до 2023 года. Питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Основную роль в загрязнении подземных вод играют антропогенные источники и в первую очередь земляные приемники промышленных, коммунальных отходов, бассейны сточных вод, поля орошения сточными водами, поля фильтрации. Поступающие с поверхности земли загрязняющие вещества попадают прежде всего в горизонт грунтовых вод. Область загрязнения грунтовых вод обычно совпадает с площадью источника загрязнения и приурочена к месту утечки стоков. Загрязненные сточные воды и чистые подземные воды образуют систему неоднородных жидкостей, различающихся по своим химическим свойствам, минерализации, температурам. На характер загрязнения подземных вод, размеры и форму области загрязнения влияют свойства загрязняющих веществ, фильтрационная неоднородность пород по площади и слоистость разреза, направление и расход естественного потока подземных вод, граничные условия пласта. Наличие естественного потока подземных вод определяет распространение загрязняющих веществ по водоносному горизонту. Область загрязнения развивается вниз по потоку и ограничена вверх по потоку.

Для предотвращения возможности загрязнения подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса и в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 вокруг водозаборных скважин организуется зона санитарной охраны в составе трех поясов.

Граница первого пояса (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита территории водозабора и водозаборных сооружений от возможности случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Радиус первого пояса должен быть не менее 30 м от водозаборной скважины. Ввиду защищенности водоносного комплекса, радиус первого пояса может быть сокращен по согласованию с ТУ Роспотребнадзора.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения подземной воды источника водоснабжения.

Границы второго и третьего поясов зоны санитарной охраны определяются гидродинамическим расчетом, исходя из условий, что если за их пределами через зону аэрации или непосредственно в водоносный горизонт поступят загрязняющие вещества (бактериологические или химические), то они не достигнут водозабора за время выживаемости бактерий (второй пояс) или за время эксплуатации водозабора (третий пояс).

Значительная часть водопроводных сетей имеет 80% износ и требует замены. Требуется реконструкция водоочистных сооружений и повысительных насосных станций.

На водозаборе правобережной части города установлены водоочистные сооружения и вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволило не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества - жидкого хлора.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Общая протяженность водопроводных сетей 90 км (таблица 13).

Таблица 13

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, км | Износ, % | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 1 | 100 | сталь |
| 2 | <100 | 20 | 70 | полиэтилен |
| 3 | 100 | 25 | 65 | чугун |
| 4 | 100 | 1,5 | 90 | асбестоцемент |
| 5 | <150 | 4,48 | 25 | полиэтилен |
| 6 | 150 | 4,295 | 65 | чугун |
| 7 | 150 | 1 | 90 | асбестоцемент |
| 8 | 150 | 2,5 | 15 | полиэтилен |
| 9 | <200 | 8 | 90 | сталь |
| 10 | 200 | 0,6 | 90 | сталь |
| 11 | 200 | 3,32 | 60 | чугун |
| 12 | 200 | 1 | 90 | асбестоцемент |
| 13 | 250 | 4,295 | 60 | чугун |
| 14 | 300 | 0,19 | 70 | чугун |
| 15 | 300 | 1 | 15 | полиэтилен |
| 16 | 350 | 4 | 80 | чугун |
| 17 | 400 | 0,82 | 80 | чугун |
| 18 | 500 | 2,5 | 90 | сталь |
| 19 | 500 | 2,5 | 80 | чугун |
| 20 | 600 | 2,5 | 80 | чугун |

Диаметр водопроводов варьируется до 600 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь, асбестоцемент и полиэтилен. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 15-90%, основная часть сетей имеет износ более 80%. Протяженность сетей нуждающихся в замене составляет 60 км.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина технически неизбежных потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

- полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема;

- расходы на хозбытовые нужды;

- потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

На данный момент в городе имеется ряд территорий, не имеющих централизованной системы водоснабжения: индивидуальные жилые дома правобережной и левобережной частей города (индивидуальные скважины, водоразборные колонки, колодцы).

Реализация воды потребителям производится на основании заключенных договоров с абонентами (бюджетофинансируемыми организациями, предприятиями). Договоры на услуги водоснабжения населения заключаются с управляющими компаниями и ТСЖ.

В 2016 году общее количество населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения в г. Углич составляет 28,8 тыс. человек. Исходя из общего количества реализованной воды населению 1267,3 тыс.м3, удельное потребление холодной воды равно значению 120 л/сут. или 3,67 м3/мес. на одного человека. Данные показатели лежат в пределах существующих норм.

Объем реализации холодной воды в 2015 году составил 2201,2 тыс.м. куб. Объем забора воды фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

Данные по существующей производительности источников водоснабжения приведены в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 2580,8 | 2339,9 | 2789,1 |
| Потери воды | тыс. м3 | 153,0 | 138,7 | 165,3 |
| Потребление воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 2427,8 | 2201,2 | 2623,8 |
| - население | тыс. м3 | 1404,3 | 1267,3 | 1510,6 |
| - бюджетные организации | тыс. м3 | 160,8 | 146,7 | 174,9 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 862,8 | 787,2 | 938,3 |
| Присоединенная нагрузка | м3/ч | 324 | 324 | 324 |

В городском поселении Углич дефицит мощностей не наблюдается.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей и соответственно количества объемов водоотведения.

В соответствии с прогнозом развития городского поселения Углич, определенным в Генеральном плане, а также прогнозом численности населения при условии реализации энергосберегающих мероприятий у производителей и потребителей энергоресурсов, увеличение производительности существующих мощностей не планируется. Производительность существующих водопроводных сооружений достаточна для обеспечения потребителей необходимым количеством воды.

Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации существующих сооружений на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Эксплуатация объектов водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: МДК 3.02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», и др. На каждую водопроводную скважину составляется паспорт, где записываются все сведения о скважине (конструкция, состояние, проект скважины, геологические разрезы, данные буровых журналов, акты о неполадках при бурении, сведения о пробных откачках, анализ воды, акты генеральных испытаний при эксплуатации, данные о ремонтах, изменения нормальных условий эксплуатации). В журнал работы скважины заносятся показания приборов, сведения о неисправностях.  Все резервуарные емкости воды головных сооружений и емкости для хранения чистой воды оборудованы вентиляцией с очисткой воздуха от пыли, герметичными люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару. Артезианские скважины на водозаборах герметизированы и оснащены приспособлениями, позволяющими подавать воду пожарными автомобилями.

Прямым показателем качества эксплуатации, наладки и ремонтов выступает обеспечение потребителей водой в требуемом количестве заданного качества. Параметры качества услуг водоснабжения определены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с момента вступления в силу).

Параметры качества и надежности по сетям водоснабжения в городском поселении Углич за 2016 г.:

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	 – 0 часов;

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг – 24 час/день;

- количество часов предоставления услуг в отчетном периоде – 8784 часа.

Основными причинами отказов на сетях являются физический износ сетей, нарушение гидравлического режима и действия третьих лиц.

Для обеспечения восстановления и надежности системы водоснабжения ежегодно должны меняться не менее 3–5% сетей от общей протяженности. Фактически данные условия не соблюдаются.

Обеспечение надежности системы водоснабжения является одной из основных задач при проектировании и строительстве. Если в результате каких-либо причин снижается качество водообеспечения объекта ниже допустимого предела, то имеет место «отказ» системы. Надежность систем подачи воды достигается структурным резервированием отдельных элементов системы, т. е. параллельным включением нескольких взаимозаменяемых элементов или путем «временного» резервирования.

Резервирование производится путем раздельного резервирования системы напорных водоводов, т.е. устройства перемычек соединительных линий с камерами переключений между параллельными трубопроводами. Схема водоснабжения города Углич - хозяйственно-питьевая, совмещенная с противопожарной низкого давления. Водоводы закольцованы. Кольцевая водопроводная сеть является резервированной. Трассировка водопроводных сетей выполнена таким образом, что колодцы с пожарными гидрантами и задвижками располагаются на расстоянии 150 м друг от друга и по возможности на незаваливаемой территории при разрушении зданий.

На территории городского поселения Углич функционирует диспетчерская служба (ДС), осуществляющая  круглосуточный оперативно-диспетчерский контроль за соблюдением режимов и управление режимами работы систем водоснабжения в целях обеспечения потребителей водой.

В ДС осуществляется:

- учет инцидентов и аварийных ситуаций в системе водоснабжения;

- координация и оперативный контроль хода выполнения работ по своевременному и квалифицированному устранению аварийных ситуаций, последствий аварий и инцидентов;

- координация работы аварийно-ремонтных служб;

- круглосуточный обмен оперативной информацией согласно действующим положениям.

Информацию о порывах на сетях водоснабжения принимает дежурный диспетчер.

Расчет с предприятиями и бюджетофинансируемыми организациями производится на основании приборов учета. Расчеты с населением производятся по приборам учета, а при их отсутствии по утвержденным нормативам потребления.

В случае отсутствия у предприятий и организаций приборов учета расчеты с ними осуществляются в соответствии с п. 57, 77 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167.

В городском поселении Углич подготовка объектов водоснабжения начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлических и технологических режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения к работе на период 2015 – 2016 гг. выполнялись в соответствии с утвержденными графиками; отклонений и нарушений при выполнении намеченных планов не зафиксировано.

Качество услуг водоснабжения определено условиями договора и гарантирует бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

### Система водоотведения

Аналогично системе водоснабжения систему водоотведения г. Углич можно разделить на две технологические зоны: Левый берег, Правый берег.

Водоотведение от потребителей г. Углич осуществляется несколькими организациями, водоотведение основной части города осуществляет ООО «Водоканал-К» (таблица 15).

Таблица 15

| № п/п | Наименование организации | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Водоканал-К» | Осуществляет водоотведение основной части города |
| 2 | ФГУП «Экспериментальная биофабрика» | Осуществляет транспортировку стоков |
| 3 | АО «ГУ ЖКХ» | Осуществляет транспортировку стоков |
| 4 | ООО «Энергокомпания» | Осуществляет транспортировку стоков |

Система сбора, очистки и отведения сточных вод в г. Углич включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями.

Очистка сточных вод осуществляется на городских очистных сооружениях канализации (КОС), расположенных в с. Золоторучье. Проектная производительность КОС 18 тыс.куб.м/сут., фактическая - 18 тыс.куб.м/сут.

Санитарно-защитная зона от КОС отсутствует, должна составлять 400 м.

Для перекачки стоков эксплуатируются шесть насосных станций (КНС), из них КНС-1 и КНС-2 с износом 100%, 4 КНС с износом 60%. Насосные станции также требуют реконструкции и ремонта.

Общая протяженность сетей и коллекторов канализации 77 км, средний износ 60%. Значительная часть канализационных трубопроводов требует замены.

Год ввода в эксплуатацию комплекса очистных сооружений (КОС) 1987. Сооружения имеют износ 85-90%. Очистка сточной воды не соответствует требованиям, предъявляемым к водным рыбохозяйственным объектам.

Капитальный ремонт сооружений не проводился. Многие резервуары не герметичны. Существующее оборудование, (насосы, трубопроводы и пр.) имеют износ, близкий к 100%.

Ежегодно ремонтируются 2-3 иловые карты (из 25), т.к. имеют прорывы.

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки проходят механическую очистку в горизонтальных песколовках, первичных отстойниках. Минеральная фракция от песколовок отводится на песковые площадки, сырой осадок и плавающие вещества от первичных отстойников - в минерализаторы, далее на илоуплотнители и на иловые карты.

Биологическую очистку стоки проходят в аэротенках и вторичных отстойниках. Избыточный ил с аэротенков и вторичных отстойников отводится в минерализаторы, далее на илоуплотнители и иловые карты.

Технические возможности по очистке сточных вод ОС канализации, работающих в существующем режиме не соответствуют проектным характеристикам.

Часть населения обеспечена выгребами с последующим вывозом стоков специализированным автотранспортом на поля (не организованные).

В процессе механической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты. В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные. К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках. К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил). Отличается высокой влажностью 99,7%- 99,2%. Стадия обработки осадков предназначена для снижения влажности и объемов образующихся осадков.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов. Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 77 км (таблица 16).

Таблица 16

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, п. м | Износ, % | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 1,7 | 15 | полиэтилен |
| 2 | 150 | 17,11 | 80 | керамика |
| 3 | <200 | 16 | 70 | чугун |
| 4 | 200 | 5,5 | 70 | чугун |
| 5 | 200 | 1 | 15 | полиэтилен |
| 6 | 200 | 8,95 | 80 | керамика |
| 7 | 250 | 5,7 | 80 | керамика |
| 8 | <300 | 2 | 70 | асбестоцемент |
| 9 | 300 | 1 | 70 | асбестоцемент |
| 10 | 300 | 5 | 80 | керамика |
| 11 | 350 | 0,075 | 60 | керамика |
| 12 | 400 | 2 | 60 | чугун |
| 13 | 400 | 0,31 | 50 | керамика |
| 14 | 500 | 1,5 | 90 | сталь |
| 15 | 500 | 2 | 60 | чугун |
| 16 | 500 | 2,3 | 70 | асбестоцемент |
| 17 | 500 | 3,4 | 70 | железобетон |
| 18 | 900 | 1,7 | 70 | железобетон |

Как видно из таблицы 16, диаметр трубопроводов варьируется от 150 до 900 мм. Износ сетей канализации составляет, в основном, более 60%. Протяженность напорных сетей канализации, нуждающихся в замене, составляет 50 км.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

В г. Углич действует 7 канализационных насосных станций (таблица 17).

Таблица 17

| № п/п | Наименование КНС | Расположение | Состав основного насосного оборудования | Производительность, куб.м/сут. | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 | ул. Спасская | СМ200-150-315/4, СМ-150-100-6 | 9600 | 90 |
| 2 | КНС-2 | ул. Островского | СД800/32/б, СД400/32 | 1200 | 90 |
| 3 | КНС-3 | ул. Старостина | СД800/32, 2СМ250-200-400/4 | 24000 | 60 |
| 4 | КНС-4 | М-н Цветочный | СМ150-125-315 | 3800 | 60 |
| 5 | КНС-5 | Камышевское шоссе | СМ150-125-315 | 3800 | 70 |
| 6 | КНС-6 | п. Сосновый | СМ100-65-200 | 1200 | 70 |
| 7 | КНС-7 | д. Чурьяково | Грюнфос SEG1500 | 240 | 50 |

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 77 км отводятся на очистку городские сточные воды, образующиеся на территории г. Углич.

В городе имеется ряд территорий, не имеющих централизованной системы водоотведения: индивидуальные жилые дома правобережной и левобережной частей города (выгребные ямы, автономные станции очистки канализационных стоков).

Данные о производительности централизованной системы водоотведения по городскому поселению Углич приведены в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отведение сточных вод, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 2299,5 | 2081,8 | 2481,4 |
| - население | тыс. м3 | 1635,5 | 1476,0 | 1759,4 |
| - бюджетные организации | тыс. м3 | 313,6 | 286,1 | 341,0 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 350,4 | 319,7 | 381,1 |
| Присоединенная нагрузка | м3/ч | 492 | 492 | 492 |

Анализ баланса водоотведения городского поселения Углич выявил, что объем транспортировки стоков ежегодно увеличивается, что связано с вводом в эксплуатацию нового благоустроенного жилья. Из общего объема стоков большая часть проходит очистку на очистных сооружениях канализации. Основным потребителем услуги является население.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей г. Углич осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод определяется исходя из утвержденных нормативов потребления коммунальной услуги по водоотведению.

Прямым показателем качества эксплуатации, наладки и ремонтов выступает обеспечение потребителей услугами в требуемом количестве заданного качества. Количество часов бесперебойного предоставления услуг в 2016 году составило 8784 часа.

Величина перекачки стоков прямо пропорционально зависит от подъема воды. Основная причина разницы между подъемом воды и сливом в канализацию связана с отсутствием централизованной системы в части районов муниципального образования. Часть стоков с неканализованных районов вывозится спецмашинами и сливается в колодец перед головной насосной станцией, ведется учет поступления стоков.

В связи с действующими нормативными актами и вводом в действие с 01.09.2012 Постановления Правительства от 06.05.2011 № 354,  при формировании  объемов потребления воды населением по многоквартирным домам (МКД), принят в расчет объем воды с учетом факта показаний приборов учета расхода воды оборудованных ОДПУ.

Приборы учета для мониторинга фактического объема передаваемых стоков и составления общего баланса стоков отсутствуют.

Учет поверхностного стока ведется в соответствии с Правилами, расчетным способом учитываются площади абонентов, площади водонепроницаемых поверхностей и фактически выпавшие осадки.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» №416 от 07.12.2011г.

В период с 2017 по 2025 годы ожидается увеличение объемов по приему сточных вод на ОС канализации от населения г. Углич в связи с уплотнительной застройкой в существующих микрорайонов города и строительством домов в новых микрорайонах. Исходя из запаса мощности, имеется возможность принять на очистку дополнительные объемы стоков.

Основным методом обеспечения надежности системы водоотведения и ее элементов является резервирование, то есть введение в систему «избыточности». Наибольшее распространение в практике проектирования и эксплуатации напорных трубопроводов систем водоотведения при решении задачи обеспечения их надежности получили методы структурного, раздельного,  функционального и временного резервирования. На территории городского поселения Углич применяется метод структурного резервирования напорных трубопроводов, заключающийся в прокладке двух параллельных трубопроводов, при котором резервный трубопровод находится в нагруженном резерве. Применяется метод раздельного резервирования системы напорных трубопроводов, то есть устройство перемычек соединительных линий с камерами переключений между параллельными трубопроводами. Наиболее эффективным методом резервирования и обеспечения экологической безопасности является временное резервирование. В настоящее время применение регулирующих резервуаров становится обязательным и обеспечивает значительное сокращение капитальных вложений на все элементы системы водоотведения, расположенные ниже регулирующих резервуаров (трубопроводы, насосные станции, очистные сооружения и др.).

На основании графика притока сточных вод устанавливается режим работы и подача насосных станций. Насосная станция должна откачивать за сутки полный расчетный суточный расход при обеспечении требуемой высоты подъема жидкости. Расчетная подача станции определяется по суткам максимального притока сточных вод в час максимального притока. Подача канализационных насосных станций характеризуется максимальным расчетным секундным расходом в подводящем коллекторе на участке, примыкающем к насосной станции. При выборе режима работы насосных станций учитывается их назначение, место расположения в общей схеме системы канализации, наличие и объем регулирующих емкостей и развитие насосных станций.

Аварии в работе систем водоотведения городского поселения Углич не зафиксированы. Учет технологических нарушений на сетях водоотведения ведется диспетчерской службой. Основными причинами отказов на сетях являются физический износ сетей и оборудования перекачки стоков.

Параметры качества услуг водоотведения определены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с момента вступления в силу).

Параметры качества и надежности по сетям водоотведения в городском поселении Углич за 2016 г.:

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	 – 0 часов;

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг 	-24 ч/день;

- количество часов предоставления услуг в отчетном периоде – 8784 часа.

Для обеспечения восстановления и надежности системы водоотведения ежегодно должны меняться не менее 3–5% сетей от общей протяженности. Фактически данные условия не соблюдаются.

В городском поселении Углич функционирует диспетчерская служба, осуществляющая круглосуточный оперативно-диспетчерский контроль за соблюдением режимов и управление режимами работы систем водоотведения.

В диспетчерской службе осуществляется:

- учет инцидентов и аварийных ситуаций в системе водоотведения;

- координацию и оперативный контроль хода выполнения работ по своевременному и квалифицированному устранению аварийных ситуаций, последствий аварий и инцидентов;

- круглосуточный обмен оперативной информацией согласно действующим положениям.

В городском поселении Углич подготовка объектов водоотведения начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлических и технологических режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Мероприятия по подготовке объектов водоотведения к работе на период 2015 – 2016 гг. выполнялись в соответствии с утвержденными графиками; отклонений и нарушений при выполнении намеченных планов не зафиксировано.

Качество услуг водоотведения определено условиями договора и гарантирует бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

В настоящее время основной проблемой в водоотведении города является значительный износ сетей канализации. Очистные сооружения не соответствуют современным требованиям. Значительная часть территории не охвачена централизованной системой водоотведения.

### Объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов

На территории городского поселения Углич сбор твердых бытовых отходов производится контейнерным способом (при условии заключения договоров на вывоз и утилизацию отходов). Охват организованным сбором и вывозом отходов составляет около 100%.

Отходы от места сбора транспортируются для захоронения на полигоны ООО «Благор», расположенные на территории Угличского муниципального района. На территории городского поселения Углич полигоны для захоронения отходов отсутствуют. Мусоросортировочных заводов (станций, пунктов), мусоросжигательных заводов на территориях Угличского муниципального района и городского поселения Углич также нет. Все крупногабаритные и строительные отходы, образующиеся на территории г. Углича транспортируются для захоронения на полигон ООО «Благор».

Полигон ООО «Благор» имеет две площадки. Основная площадка размещена в районе села Чурьково Слободского СП. Вторая площадка размещена в районе деревни Селиваново Слободского СП. Но в связи с отсутствием финансирования вторая площадка не достроена (таблица 19).

Таблица 19

| № п/п | Показатель | Площадка в районе с. Чурьяково | Площадка в районе д. Селиваново |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь полигона или свалки, га | 4,7 | 5,8 |
| 2 | В том числе площадь участка складирования, га | 4,2 | н/д |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию | 1966 | 2009 |
| 4 | Мощность полигона или свалки, тыс. м3 | 586,6 | 907,2 |
| 5 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | 770,8 | 0 |
| 6 | Планируемый срок эксплуатации, лет | 35 лет (проектный) | 12 лет |
| 7 | Весовой контроль поступающих отходов | отсутствует | н/д |
| 8 | Стационарный радиометрический контроль | Не проводится | н/д |
| 9 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | Не проводится | н/д |
| 10 | Мониторинг состояния окружающей среды | Не проводится | н/д |
| 11 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | Не предусмотрена | н/д |
| 12 | Проектный срок окончания эксплуатации | 2008 год | 2021 |
| 13 | Эксплуатирующая организация и ее адрес | ООО «Благор» | В стадии решения |
| 14 | Решение об отводе земель | 1) Решение Угличского райисполкома от 14.04.1966 № 12; 2) .Решение исполкома Ярославского областного Совета депутатов трудящихся от 5.07.1966 № 573 | Постановление Главы Угличского муниципального района №987 от 10.10.2007 |
| 15 | Наличие проекта | Техно-рабочий проект реконструкции свалки ТБО разработан «Облремстройпроект» г. Ярославль в 1977-1978 г. | н/д |
| 16 | Ширина санитарно-защитной зоны, м | 500 | 500 |
| 17 | В систему защиты окружающей среды на свалке входит: | Грунтовый экран (глиняный однослойный), дренажные канавы по периметру для отвода ливневых и дренажных вод | Наличие 4-х контрольных скважин |
| 18 | Система мониторинга за состоянием окружающей среды | нет | н/д |
| 19 | Ближайший водный объект, а также скважины питьевого водоснабжения | река Улейма 1,2 км. | река Улейма – 0,7 км |
| 20 | Ближайший населенный пункт | д. Чурьяково -0,9 км | д. Селиваново – 0,65 км |

В настоящее время полигон ТБО в районе с. Чурьяково не должен эксплуатироваться, но до сих пор на него свозят отходы. Срок его эксплуатации закончился уже в 2008 году. А новая площадка д. Селиваново не открыта и не соответствует современным требованиям, изложенным санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Объем образования ТБО на территории городского поселения Углич представлен в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем ТБО, поступающих на полигоны, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 71,1 | 70,5 | 70,1 |
| - население | тыс. м3 | 32,3 | 32,0 | 31,8 |
| - организации | тыс. м3 | 38,8 | 38,5 | 38,3 |

Порядок обращения с отходами на территории городского поселения Углич осуществляется в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также муниципальными нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 02.12.2002 № 785 «Об утверждении паспорта опасного отхода»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»;

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Генеральной схемой санитарной очистки территории Угличского района;

- и другими действующими нормативными правовыми актами.

Существующая система обращения с отходами, а также перспектива ее развития на территории городского поселения Углич определены в Генеральной схеме санитарной очистки территории Угличского района.

# Перспективы развития городского поселения Углич и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз перспективных показателей развития городского поселения Углич на период до 2026 г. сформирован на основании и с учетом следующих нормативных документов:

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.;

- Генеральный план городского поселения Углич.

Согласно Генеральному плану городского поселения Углич перспективную численность населения Углича будут определять не только демографические  тенденции последнего времени, но и динамика экономического развития города.

Развитие промышленности и транспорта, туристской инфраструктуры приведет к созданию новых рабочих мест, что позволит  сократить механический отток трудоспособного населения из города.

Благодаря улучшению социально-экономической ситуации возможно и уменьшение уровня смертности, что приведет к увеличению продолжительности жизни, которая войдет в рамки естественно обоснованных пределов.

Проектная численность населения принята в размере 40 тыс. чел., что соответствует перспективной численности населения Углича, определенной  в «Схеме территориального планирования Ярославской области».

В течение расчетного срока реализации Генерального плана городского поселения Углич жилищный фонд города планируется увеличить до 1,2 млн. кв. м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность до 30 кв. м общей площади на человека. Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального плана составит порядка 350 тыс. кв. м общей площади жилья.

Реализация данной жилищной программы потребует значительного увеличения ежегодных объемов жилищного строительства по сравнению с существующими в последние годы. Росту жилищного строительства как многоквартирного, так и индивидуального, будет способствовать внедрение ипотеки и  других возможностей приобретение жилья (участие граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программах и др.).

Основным направлением в жилищной сфере (наряду с новым строительством жилья) должна быть работа по подключению жилых зданий к централизованным системам коммунальной инфраструктуры.

Принимая во внимание, что срок разработки Программы комплексного развития ограничивается 2026 годом, в таблице 21 приведены основные показатели развития городского поселения Углич до 2026 года с учетом предусмотренных Генеральным планом параметров (как ежегодных, так и целевых на расчетный срок).

Таблица 21

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 32,4 | 32,6 | 33,2 | 34,3 | 35,7 | 37,4 | 39,4 | 39,7 | 40,0 | 40,0 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | 826,4 | 825,6 | 824,2 | 824,5 | 830,2 | 846,6 | 881,4 | 944,5 | 1048,7 | 1200,0 |
| Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования, тыс. кв.м | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| Вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, тыс.кв.м | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Жилищная обеспеченность, кв.м/чел. | 25,5 | 25,3 | 24,8 | 24,1 | 23,3 | 22,6 | 22,4 | 23,8 | 26,2 | 30,0 |

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения и перспективных показателей развития городского округа Углич. Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы городском округе Углич до 2026 г. представлены в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Потребление электрической энергии, всего, в т.ч.: | млн кВт∙ч | 130,1 | 129,6 | 126,0 | 126,9 | 125,9 | 126,2 | 127,9 | 132,3 | 135,3 | 136,2 | 137,1 |
|  | население | млн кВт∙ч | 47,6 | 47,5 | 47,3 | 47,3 | 47,1 | 47,1 | 46,9 | 46,8 | 46,7 | 46,6 | 46,5 |
|  | бюджетные организации | млн кВт∙ч | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | прочие потребители | млн кВт∙ч | 71,5 | 71,1 | 67,7 | 68,6 | 67,8 | 68,1 | 70,0 | 74,5 | 77,6 | 78,6 | 79,6 |
| 1.2. | Присоединенная нагрузка | МВ*А | 31,5 | 31,4 | 30,5 | 30,7 | 30,5 | 30,6 | 31,0 | 32,0 | 32,8 | 33,0 | 33,2 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Потребление тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 325,2 | 326,4 | 327,6 | 328,8 | 330,0 | 331,2 | 332,4 | 333,6 | 334,8 | 336,0 | 337,2 |
|  | население | тыс. Гкал | 228,2 | 229,2 | 230,2 | 231,2 | 232,2 | 233,2 | 234,2 | 235,2 | 236,2 | 237,2 | 238,2 |
|  | бюджетные организации | тыс. Гкал | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
|  | прочие потребители | тыс. Гкал | 43,5 | 43,7 | 43,9 | 44,1 | 44,3 | 44,5 | 44,7 | 44,9 | 45,1 | 45,3 | 45,5 |
|  | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. Гкал | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 2.2. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 156,3 | 156,9 | 157,4 | 158,0 | 158,6 | 159,2 | 159,8 | 160,4 | 161,0 | 161,6 | 162,2 |
| 3 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Потребление газа, всего, в т.ч.: | млн м3 | 2663,8 | 2663,9 | 2664,1 | 2664,3 | 2664,4 | 2664,6 | 2664,7 | 2664,9 | 2665,1 | 2665,2 | 2665,4 |
|  | население | млн м3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|  | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | млн м3 | 2659,1 | 2659,2 | 2659,4 | 2659,6 | 2659,7 | 2659,9 | 2660,1 | 2660,3 | 2660,4 | 2660,6 | 2660,8 |
| 3.2. | Присоединенная нагрузка | тыс. м3/час | 4320,8 | 4321,9 | 4322,9 | 4324,0 | 4325,1 | 4326,2 | 4327,3 | 4328,3 | 4329,4 | 4330,5 | 4331,6 |
| 4 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Потребление воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 4 452 | 4 604 | 4 711 | 4 826 | 4 906 | 4 974 | 5 035 | 5 097 | 5 133 | 5 145 | 5 147 |
|  | население | тыс. м3 | 3 910 | 4 065 | 4 193 | 4 302 | 4 387 | 4 454 | 4 502 | 4 536 | 4 553 | 4 559 | 4 554 |
|  | бюджетные организации | тыс. м3 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
|  | прочие потребители | тыс. м3 | 448 | 445 | 424 | 430 | 425 | 427 | 439 | 467 | 486 | 493 | 499 |
| 4.2. | Присоединенная нагрузка | м3/ч | 674 | 702 | 710 | 743 | 755 | 763 | 766 | 768 | 771 | 770 | 768 |
| 5 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Отведение сточных вод, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 3 329 | 3 436 | 3 507 | 3 590 | 3 646 | 3 695 | 3 742 | 3 919 | 3 825 | 3 836 | 3 839 |
|  | население | тыс. м3 | 2 787 | 2 897 | 2 989 | 3 066 | 3 127 | 3 174 | 3 209 | 3 358 | 3 245 | 3 249 | 3 246 |
|  | бюджетные организации | тыс. м3 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
|  | прочие потребители | тыс. м3 | 448 | 445 | 424 | 430 | 425 | 427 | 439 | 467 | 486 | 493 | 499 |
| 5.2. | Присоединенная нагрузка | м3/ч | 836 | 863 | 881 | 902 | 916 | 928 | 940 | 984 | 961 | 963 | 964 |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Объем ТБО, поступающих на полигоны, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 74,4 | 75,0 | 75,6 | 76,2 | 76,9 | 77,6 | 78,3 | 79,1 | 79,8 | 80,6 | 81,4 |
|  | население | тыс. м3 | 55,1 | 55,5 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 57,5 | 58,0 | 58,6 | 59,1 | 59,7 | 60,3 |
|  | организации | тыс. м3 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,8 | 14,9 | 15,1 |
|  | крупногабаритные отходы | тыс. м3 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 |

# Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 (таблица 23):

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры городского поселения Углич применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Таблица 23

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |
| 1.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 1.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн кВт∙ч |
|  |  | Присоединенная нагрузка, тыс. кВт |
| 1.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, тыс. кВт |
| 1.4 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 1.5 | Показатели надежности системы электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) |
|  |  | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 1.6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |
| 1.7 | Показатели эффективности потребления электрической энергии | Удельное электропотребление в многоквартирных домах, на 1 чел. |
|  |  | Удельное электропотребление в многоквартирных домах, на 1 м2 |
| 1.8 | Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов, т |
| 2 | Система теплоснабжения |
| 2.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| 2.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, Гкал/ч |
| 2.4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
| 2.5 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 2.6 | Показатели надежности системы теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 2.7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
|  |  | Удельный расход воды, м3/Гкал |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| 2.8 | Показатели эффективности потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребление в многоквартирных домах, на 1 м2 |
|  |  | Удельное теплопотребление бюджетными организациями, на 1 м2 |
| 2.9 | Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов, т |
| 3 | Система газоснабжения |
| 3.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 3.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | Потребление газа, млн м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, тыс. м3/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 3.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, м3/ч |
| 3.4 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % |
|  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, % |
| 3.5 | Показатели надежности системы газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
| 3.6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтенных расходов газа, % |
| 3.7 | Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов, м3 |
| 4 | Система водоснабжения |
| 4.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 4.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности системы водоснабжения | Потребление воды, тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. |
| 4.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, м3/сут. |
| 4.4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
| 4.5 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО, % |
|  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 4.6 | Показатели надежности систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
| 4.7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы системы водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |
|  |  | Потребление на собственные нужды, % |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| 4.8 | Показатели эффективности потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребление в многоквартирных домах, на 1 чел. |
| 5 | Система водоотведения |
| 5.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 5.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности системы водоотведения | Объем водоотведения, тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. |
| 5.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, м3/сут. |
| 5.4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 5.5 | Показатели надежности систем водоотведения Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Неучтенные расходы, % |
| 5.6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы системы водоотведения. Обеспечение услугами водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| 5.7 | Показатели эффективности потребления воды и водоотведения | Удельное отведение сточных в многоквартирных домах, на 1 чел. |
| 6 | Объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТБО |  |
| 6.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) ТБО новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам, % |
| 6.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТБО | Объем образования (накопления) ТБО от всех потребителей, тыс. м3 |
|  |  | Объем ТБО, поступающих на полигоны, всего, тыс. м3 |
|  |  | Объем ТБО, поступающих на полигоны от населения, тыс. м3 |
|  |  | Объем ТБО, поступающих на полигоны, от предприятий и прочих потребителей, тыс. м3 |
| 6.3 | Показатели качества услуг по захоронению (утилизации) ТБО | Наличие контроля качества товаров и услуг, % |
|  |  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, % |
|  |  | Обеспечение инструментального контроля, % |
| 6.4 | Показатели надежности системы | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
|  |  | Коэффициент защищенности объектов от пожаров, час/день |
|  |  | Коэффициент защищенности объектов от пожаров, ед. |
|  |  | Коэффициент заполняемости полигона с учетом сортировки и уплотнения отходов, % |
| 6.5 | Показатели эффективности захоронения (утилизации) ТБО Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, от общего объема отходов в год, % |
|  |  | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования, % |
| 6.6 | Показатели эффективности потребления коммунального ресурса Удельное потребление ресурса | Удельное потребление (объем образования ТБО от населения на 1 чел.), м3/чел. |
|  |  | Удельное потребление (объем образования ТБО от населения на 1 м2 площади), м3/м2 |
| 6.7 | Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, % |

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении 1 к Программе.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

# Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Общая программа инвестиционных проектов включает (таблица 24):

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении (Приложение 2);

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении (Приложение 3);

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении (Приложение 4);

- программу инвестиционных проектов в водоотведении (Приложение 5).

Таблица 24

| Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего 2017 - 2026 гг. | 1 этап | 2 этап |
|  |  | 2017 - 2021 гг. | 2022 - 2026 гг. |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Проект. Модернизация и реконструкция головных объектов электроснабжения (мощности), в том числе центров питания | 15 930 | 15 010 | 920 |
| Новое строительство головных объектов электроснабжения | 6 950 | 6 030 | 920 |
| Реконструкция головных объектов электроснабжения | 8 980 | 8 980 | 0 |
| Проект. Развитие (модернизация) линейных объектов электроснабжения (электрических сетей) | 33 820 | 33 820 | 0 |
| Новое строительство линейных объектов электроснабжения | 17 460 | 17 460 | 0 |
| Реконструкция линейных объектов электроснабжения | 16 360 | 16 360 | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 49 750 | 48 830 | 920 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Проект. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии | 155 640 | 24 840 | 130 800 |
| Новое строительство источников тепловой энергии | 118 000 | 0 | 118 000 |
| Реконструкция источников тепловой энергии | 37 640 | 24 840 | 12 800 |
| Проект. Новое строительство и реконструкция тепловых сетей | 76 390 | 27 300 | 49 090 |
| Новое строительство тепловых сетей | 910 | 0 | 910 |
| Реконструкция тепловых сетей | 75 480 | 27 300 | 48 180 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 232 030 | 52 140 | 179 890 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Проект. Строительство и реконструкция головных объектов | 25 250 | 2 050 | 23 200 |
| Новое строительство головных объектов | 25 250 | 2 050 | 23 200 |
| Проект. Строительство и реконструкция линейных объектов | 252 610 | 114 860 | 137 750 |
| Новое строительство линейных объектов | 74 440 | 11 600 | 62 840 |
| Реконструкция линейных объектов | 178 170 | 103 260 | 74 910 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 277 860 | 116 910 | 160 950 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Проект. Новое строительство и реконструкция головных объектов | 58 000 | 21 700 | 36 300 |
| Новое строительство головных объектов | 17 000 | 0 | 17 000 |
| Реконструкция головных объектов | 41 000 | 21 700 | 19 300 |
| Проект. Развитие (модернизация) линейных объектов | 194 320 | 92 300 | 102 020 |
| Новое строительство линейных объектов | 7 750 | 4 650 | 3 100 |
| Реконструкция линейных объектов | 186 570 | 87 650 | 98 920 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 252 320 | 114 000 | 138 320 |
| ВСЕГО общая Программа проектов | 811 960 | 331 880 | 480 080 |

## 4.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Выявленные проблемы функционирования и развития системы электроснабжения городского поселения Углич решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основными направлениями данных мероприятий являются:

- строительство и реконструкция объектов электроснабжения с целью подключения новых потребителей;

- обеспечение сетевого резервирования;

- реконструкция объектов электроснабжения в связи с превышением срока их эксплуатации;

- мероприятия по снижению избыточных мощностей.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Углич также включает: группу проектов «Инженерно-техническая оптимизация  коммунальных систем», в том числе:

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.

2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Комплекс мероприятий по развитию системы электроснабжения городского поселения Углич, представленный в Приложении 2 к настоящему документу, учитывает планы и предложения территориальной сетевой организации по развитию системы электроснабжения на территории города.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени актуальности в решении вопросов развития системы электроснабжения, исходя из их равномерного выполнения в течение планируемого периода строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что территориальная сетевая организация обеспечивает требуемую для подключения мощность, и обеспечивает прокладку сетей электроснабжения до границ участка застройки (только в части многоэтажной и малоэтажной застройки). От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Право собственности на инфраструктуру регистрируется в порядке, предусмотренном законодательством.

На участках многоэтажной и малоэтажной застройки строительство новых сетей к подключаемым объектам осуществляет застройщик.

В части участков индивидуального жилищного строительства мероприятиями предусмотрена прокладка уличных сетей вдоль участков индивидуального жилищного строительства.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения технических обследований).

Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 – 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 г.№643); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, без учета налога на добавленную стоимость.

## 4.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения городского поселения Углич решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основными направлениями данных мероприятий являются:

- максимально возможное использование существующего оборудования на наиболее эффективных действующих в городе источниках теплоснабжения;

- вывод из эксплуатации малоэкономичного, устаревшего оборудования отопительных котельных, оказывающих негативное воздействие на окружающую природную среду.

В соответствии со схемой теплоснабжения городского поселения Углич Программой предусмотрены следующие основные мероприятия:

- строительство котельной в мкр. Солнечный;

- установка КГУ в котельной п. ДСУ;

- строительство новых дымовых труб с заменой теплообменников и установкой котла в котельной 9-го Января;

- модернизация оборудования котельной «Речпорт»;

- капитальный ремонт ЦТП «Совхозная»;

- строительство ЦТП по ул. З. Золотовой;

- перекладка сетей, исчерпавших ресурс;

- прокладка новых сетей.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Углич также включает: группу проектов «Инженерно-техническая оптимизация  коммунальных систем», в том числе:

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.

2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского поселения Углич представлен в Приложении 3.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы теплоснабжения, сроку окупаемости, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей теплоснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 – 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 г. №643), оценок экспертов и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2016 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

## 4.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Выявленные проблемы функционирования и развития системы газоснабжения городского поселения Углич решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основными направлениями данных мероприятий являются:

- максимально возможное использование существующего оборудования;

- вывод из эксплуатации малоэкономичного, устаревшего оборудования.

В соответствии с Генеральным планом городского поселения Углич направления использования газа в период реализации Прогаммы комплексного развития сохранятся, при этом значительно увеличивается доля его использования в качестве единого энергоносителя в районах индивидуального коттеджного строительства для автономных индивидуальных теплоисточников и локальных котельных.

Обеспечение газом массовой застройки на левом берегу станет возможным со строительством отвода от построенного магистрального газопровода и с устройством ГРП (ШРП).

Дальнейшее развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство газопроводов, ГГРП, ГРП) осуществляется в соответствии с дислокацией районов нового строительства опережающими темпами по отношению к застройке.

Сроки реализации, стоимости мероприятий определяются соответствующими программами газификации Ярославской области, финансируемыми за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Ярославль».

## 4.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Выявленные проблемы функционирования и развития системы водоснабжения городского поселения Углич решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основными направлениями данных мероприятий являются:

- максимально возможное использование существующего оборудования;

- вывод из эксплуатации малоэкономичного, устаревшего оборудования, оказывающего негативное воздействие на окружающую природную среду.

В соответствии со схемой водоснабжения городского поселения Углич Программой предусмотрены следующие основные мероприятия:

- реконструкция повысительной насосной станции в микрорайоне Мирный, а также строительство магистральных водопроводов в связи со строительством новых микрорайонов Мирный 2 и Мирный 3;

- выведение из эксплуатации двух артезианских скважин в левобережной части города;

- развитие систем диспетчеризации на основных объектах;

- реконструкция станции водоподготовки со строительством площадок обезвоживания осадка;

- строительство дюкера для водоснабжения левобережной части города;

- закольцовка участков водопроводной сети;

- замена участков сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

Комплекс мероприятий по развитию системы водоснабжения городского поселения Углич представлен в Приложении 4.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей водоснабжения до объектов строительства. Точка подключения находится на границе объекта строительства, что отражается в договоре на подключение.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Параметры мероприятий по строительству головных сооружений и магистральных сетей (мощности, протяженности) учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к подключению до 2026 г.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 – 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 г. №643), оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2016 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

## 4.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Выявленные проблемы функционирования и развития системы водоотведения городского поселения Углич решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основными направлениями данных мероприятий являются:

- максимально возможное использование существующего оборудования;

- вывод из эксплуатации малоэкономичного, устаревшего оборудования, оказывающего негативное воздействие на окружающую природную среду.

В соответствии со схемой водоотведения городского поселения Углич Программой предусмотрены следующие основные мероприятия:

- строительство сетей канализации и канализационной станции в связи со строительством новых микрорайонов Мирный 2 и Мирный 3;

- замена участков сетей канализации, исчерпавших ресурс;

- реконструкция канализационных насосных станций;

- развитие систем диспетчеризации на основных объектах;

- реконструкция очистных сооружений;

- строительство станции приёма жидких бытовых стоков для обслуживания неканализированных микрорайонов города и ближайших населённых пунктов.

Комплекс мероприятий по развитию системы водоотведения представлен в Приложении 5 Обосновывающих материалов.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей водоотведения до объектов строительства. Точка подключения находится на границе объекта строительства, что отражается в договоре на подключение.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Параметры мероприятий по строительству головных сооружений и магистральных сетей (мощности, протяженности) учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к подключению до 2026 г.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 – 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 г. №643), оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2016 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

## 4.6.  Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

На территории муниципального образования городское поселение Углич отсутствуют объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТБО. Генеральным планом городского поселения Углич не предусмотрено создание данных объектов.

Учитывая вышесказанное, а также то, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 №458-ФЗ организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов отнесена к полномочиям субъекта Российской Федерации представляется целесообразным осуществлять деятельность в сфере обращения с ТБО (ТКО) в соответствии с утверждаемой уполномоченным органом Ярославской области территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

# Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

## Источники и объемы инвестиций по проектам

Источники инвестиций по проектам Программы включают:

- внебюджетные источники:

- плата (тарифы) за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифы организаций коммунального комплекса на подключение;

- инвестиционные составляющие в тарифах ресурсоснабжающих организаций;

- привлеченные средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- региональный бюджет;

- местный бюджет.

Источники инвестиций по годам и этапам реализации Программы, по системам коммунальной инфраструктуры представлены в таблице 25.

Объемы  инвестиций Программы  носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из  возможностей  бюджетов и степени реализации мероприятий.

Таблица 25

| Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего 2017 - 2026 гг. | 1 этап | 2 этап | 1 этап 2017 - 2021 гг. | 2 этап 2022 - 2026 гг. |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |
| Электроснабжение | 49 750 | 10 640 | 13 220 | 11 560 | 2 230 | 11 180 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 48 830 | 920 |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 49 750 | 10 640 | 13 220 | 11 560 | 2 230 | 11 180 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 48 830 | 920 |
| Теплоснабжение | 232 030 | 0 | 0 | 15 090 | 18 540 | 18 510 | 18 180 | 21 660 | 45 283 | 50 053 | 44 713 | 52 140 | 179 890 |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 232 030 | 0 | 0 | 15 090 | 18 540 | 18 510 | 18 180 | 21 660 | 45 283 | 50 053 | 44 713 | 52 140 | 179 890 |
| Водоснабжение | 277 860 | 0 | 23 870 | 34 620 | 29 360 | 29 060 | 30 600 | 33 120 | 26 830 | 35 540 | 34 860 | 116 910 | 160 950 |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства местного бюджета | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 57 000 |
| внебюджетные источники | 220 860 | 0 | 23 870 | 34 620 | 29 360 | 29 060 | 27 600 | 30 120 | 9 830 | 18 540 | 17 860 | 116 910 | 103 950 |
| Водоотведение | 252 320 | 0 | 22 850 | 28 800 | 31 100 | 31 250 | 33 070 | 32 180 | 27 190 | 26 400 | 19 480 | 114 000 | 138 320 |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства местного бюджета | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 3 200 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 7 000 |
| внебюджетные источники | 245 320 | 0 | 22 850 | 28 800 | 31 100 | 31 250 | 32 370 | 28 980 | 24 090 | 26 400 | 19 480 | 114 000 | 131 320 |
| ВСЕГО по Программе | 811 960 | 10 640 | 59 940 | 90 070 | 81 230 | 90 000 | 81 850 | 86 960 | 99 303 | 112 913 | 99 053 | 331 880 | 480 080 |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства местного бюджета | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 6 200 | 20 100 | 17 000 | 17 000 | 0 | 64 000 |
| внебюджетные источники | 747 960 | 10 640 | 59 940 | 90 070 | 81 230 | 90 000 | 78 150 | 80 760 | 79 203 | 95 913 | 82 053 | 331 880 | 416 080 |

## Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы,  проведена на основании и с учетом следующих нормативных документов:

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.;

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;

- Прогноз показателей инфляции и системы цен до 2018 г., разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации.

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, инвестиционных составляющие в тарифе (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы (таблица 26).

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития городского поселения Углич.

Таблица 26

| Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2 658,02 | 2 774,87 | 2 895,25 | 2 973,45 | 3 078,73 | 3 186,78 | 3 295,24 | 3 403,70 | 3 510,65 | 3 612,55 | 2 658,02 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 26,69 | 27,78 | 28,78 | 29,70 | 30,54 | 31,36 | 32,20 | 33,02 | 33,78 | 34,50 | 26,69 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 26,02 | 27,08 | 28,05 | 28,95 | 29,77 | 30,58 | 31,39 | 32,19 | 32,93 | 33,64 | 26,02 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./кВт·ч | 4,14 | 4,32 | 4,51 | 4,63 | 4,80 | 4,96 | 5,13 | 5,30 | 5,47 | 5,63 | 4,14 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./1000 м3 | 6 497,00 | 6 782,61 | 7 076,86 | 7 268,00 | 7 525,34 | 7 789,46 | 8 054,56 | 8 319,68 | 8 581,09 | 8 830,16 | 6 497,00 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 101,33 | 104,52 | 107,91 | 111,37 | 114,51 | 117,61 | 120,74 | 123,81 | 126,66 | 129,38 | 101,33 |

## Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения проведена путем определения пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальные услуги.

Анализ платежеспособной возможности населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Постановления Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»;

- Приказа Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ»;

Анализ платежеспособности населения основан на сопоставлении нормативной, ожидаемой и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения базируется на следующих показателях:

- среднедушевой доход населения;

- фактическая (установленная) величина платежей граждан за ЖКУ для населения в расчете на 1 м2 общей площади;

- региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 площади в городском поселении Углич.

Нормативная (расчетная) и фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно утвержденным и прогнозируемым ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м2 общей площади.

На 2017 – 2026 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан городского поселения Углич за счет включения инвестиционных составляющих в тарифы на электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от  среднедушевого дохода населения  определяется по следующей формуле:

Д х 22

П пред. = ---------------- ,                                                                _

100 х 18

где:

Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 – установленный федеральный стандарт социальной нормы площади жилья на 1 чел., м2;

22 – региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %.

Прогнозная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле:

,

где

- общий прогнозируемый совокупный платеж населения городского поселения Углич за все потребляемые коммунальные услуги, тыс. руб.;

- численность населения городского поселения Углич, тыс. чел.

- среднедушевой доход населения городского поселения Углич, руб./чел. в месяц;

12 - число месяцев в году.

Прогнозируемый совокупный платеж населения городского поселения Углич за все потребляемые коммунальные услуги определяется по формуле:

,

где

- общий прогнозируемый совокупный платеж населения городского поселения Углич за все потребляемые коммунальные услуги в j-том году, тыс. руб.;

- тариф на i-ю коммунальную услугу в j-м году, руб./ед. измерения;

- объем реализации населению городского поселения Углич i-ой коммунальной услуги в j-м году, ед. измерения;

n – количество коммунальных услуг, потребляемых населением городского поселения Углич.

Объемы реализации населению городского поселения Углич коммунальных услуг определены в соответствии с разделом 2 «Оценка спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

Тарифы на коммунальные услуги для населения городского поселения Углич на период 2017-2026 гг. определены в таблице 28 Обосновывающих материалов.

Пересчет тарифов на коммунальные услуги для населения городского поселения Углич на период 2017-2026 гг. в текущий уровень цен произведен с использованием данных об изменении индекса потребительских цен из «Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанного Минэкономразвития России.

Данные о численности и среднедушевых доходах населения городского поселения Углич на период 2017-2026 гг. взяты из раздела 2 «Перспективы развития городского поселения Углич» Программного документа.

Результаты определения «Доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» для населения городского поселения Углич на период 2017-2026 гг. представлены в таблице 27.

Таблица 27

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО расходов населения на коммунальные ресурсы | тыс. руб. | 213044 | 224691 | 237699 | 250026 | 265172 | 280651 | 295893 | 309431 | 324579 | 335297 |
| Численность населения городского поселения Углич | тыс. чел. | 32,4 | 32,6 | 33,2 | 34,3 | 35,7 | 37,4 | 39,4 | 39,7 | 40,0 | 40,0 |
| Среднедушевой доход населения городского поселения Углич в ценах 2017 г. | руб. | 24615 | 24615 | 24615 | 24615 | 24615 | 24615 | 24615 | 24615 | 24615 | 24615 |
| Среднедушевой доход населения городского поселения Углич в текущих ценах | руб. | 25733 | 25618 | 25499 | 25406 | 25309 | 25282 | 25269 | 25241 | 25182 | 25145 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 2,13 | 2,24 | 2,34 | 2,39 | 2,45 | 2,47 | 2,48 | 2,57 | 2,69 | 2,78 |

# Управление Программой

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Ярославской области, органов местного самоуправления городского поселения Углич, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, отчетность.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий.

Заказчик (Заказчик-координатор) ежегодно готовит предложения о внесении изменений в постановление об утверждении Программы в части приведения объемов финансирования Программы на очередной финансовый год в соответствие с решением Городской Думы о бюджете городского поселения Углич на очередной год и плановый период. При этом корректировке подлежат показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы и при необходимости мероприятия, задачи и цели Программы.

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих в тарифе, необходимых для реализации Программы (с учетом доступности услуг для потребителей.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития городского поселения Углич и Ярославской области.

Обоснование уровней тарифов, их инвестиционных составляющих, надбавок, платы за подключение, необходимое для реализации Программы, приведено в разделе «Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения» Обосновывающих материалов.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами Администрации городского поселения Углич. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик – Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации Угличского муниципального района.

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении.

Реализация мероприятий Программы осуществляется поэтапно:

1 этап – 2017 – 2021 гг.;

2 этап – 2022 – 2026 гг.

Разработка технических заданий на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2017-2018 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ярославской области и городского поселения Углич.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Целью мониторинга выполнения Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Заказчик по итогам отчетного года составляет доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

Доклад должен содержать следующую информацию:

- характеристика Программы (наименование, объемы финансирования в целом по Программе по годам ее реализации, основные цели и задачи Программы, краткое описание основных мероприятий Программы, увязанное с финансированием);

- описание достигнутых результатов Программы, включая анализ причин невыполнения (перевыполнения) контрольных значений целевых индикаторов;

- объем привлеченных средств регионального бюджета, внебюджетных источников;

- анализ проблем, возникших при реализации Программы, включая предложения по их решению;

- копии актов проверок реализации Программы (в случае если они проводились).

Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке целей и срока реализации Программы, перечня программных мероприятий принимается представительным органом городского поселения Углич.