О содержании городских территорий

В целях обеспечения санитарного содержания городских территорий      г. Углич

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент содержания и благоустройства города Углич (приложение 1).

2. МУ Управление топлива, энергетики, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства (Третьяков Е.Ю.) обеспечить контроль за соблюдением Регламента организациями, выполняющими работы по муниципальному заказу и в рамках муниципального задания по уборке и благоустройству территории города Углич.

3. Отделу по работе с обращениями граждан и организации работы ТОС Администрации городского поселения Углич (Сакина Л.П.) обеспечить контроль за соблюдением Регламента физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих содержание принадлежащего им имущества, прилегающих и иных городских территорий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации города Углич по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Суворова Н.А.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения                                                              С.В. Маклаков

Приложение 1

к постановлению Главы

городского поселения Углич

от 17.06.2009 № 146

# Регламент
содержания и благоустройства города Углич

# 1. Общие положения

1.1. Регламент содержания и благоустройства города Углич (далее Регламент) разработан в целях реализации Решения муниципального Совета городского поселения Углич Ярославской области от 27.12.2006 N 81 "Об утверждении Правил санитарного содержания территории, элементов внешнего благоустройства зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры  городского поселения Углич" (далее - Правила содержания города Углич), устанавливает порядок организации работ по санитарному содержанию городских территорий, а также определяет критерии качества и своевременность их уборки.

1.2. Регламент является обязательным документом для исполнения гражданами и юридическими лицами независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих содержание принадлежащего им имущества и прилегающих территорий.

# 2. Организация уборки городских территорий

2.1. Организация работ по содержанию городских территорий осуществляется в соответствии с требованиями Регламента.

2.2. Уборка проезжих частей улиц, набережных,  площадей, проездов, мостов, остановок, пешеходных дорожек вдоль магистральных улиц,  парков, скверов, бульваров, городских зон отдыха организуется Управлением топлива, энергетики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень городских территорий, подлежащих уборке, определяется в титульных списках на период зимнего и летнего содержания, утверждаемых Главой городского поселения Углич (далее - титульный список). Подготовка титульных списков заканчивается за 15 дней до начала соответствующего периода уборки.

2.3. Уборка территорий жилищного фонда осуществляется организациями, управляющими жилищным фондом.

2.4. Владельцы (собственники, пользователи, арендаторы) объектов недвижимости, обособленных территорий и иных сооружений осуществляют уборку территорий общего пользования, прилегающих к принадлежащим им объектам в соответствии с Правилами содержания города Углич.

В случае, если в состав прилегающей территории входит проезжая часть улицы, убираемая специализированной организацией в соответствии с титульным списком, то уборка прилегающей территории производится на 0,5 метра от бордюрного камня. При пересечении прилегающих территорий у рядом расположенных объектов уборочная площадь распределяется между ними поровну.

Под прилегающей территорией, в случае отсутствия ее выделения в натуре, понимается расстояние, равное 5-ти метровой полосе по периметру объекта (здания, сооружения, помещения, павильона, киоска, земельного участка и т.п.), или расстояние, равное санитарно-защитной зоне, если объект в соответствии с действующими нормами имеет санитарно-защитную зону.

Возникающие между хозяйствующими субъектами разногласия по вопросу уборки прилегающих территорий разрешаются уполномоченными органами администрациями городского поселения.

# 3. Зимнее содержание территорий

3.1. Граждане и организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности самостоятельно должны обеспечивать себя всем необходимым для зимнего содержания своих территорий, в том числе заготовить противогололедный материал в количестве, необходимом на весь зимний период (для песка и песко-соляной смеси из расчета 12,5 кг на 1 кв. м обслуживаемой площади).

3.2. Зимняя уборка включает в себя технологические операции первой и второй очереди.

К операциям первой очереди относят:

-сгребание и подметание снега;

-обработку  противогололедными материалами;

-раздвигание снежного вала на перекрестках, у остановок городского транспорта, у выездов из дворов, местных проездов, ворот и т.д.;

-сбор случайного мусора, освобождение урн.

К операциям второй очереди относятся:

-формирование снежных валов для дальнейшей погрузки и вывоза;

-перекидка или сдвигание снега на свободные территории, вывоз снега;

-скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

3.3. Уборка снега с тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта и других территорий, прилегающих к зданиям, сооружениям, в том числе объектам торговли и сферы услуг, должна производиться собственниками (владельцами) в сроки, указанные в таблице № 1, в зависимости от интенсивности движения пешеходов. При обильных снегопадах - по мере необходимости с таким расчетом, чтобы пешеходное движение на них не нарушалось.

Таблица № 1

| Интенсивность движения пешеходов, чел./ч. | Время с момента окончания снегопада, в течение которого уборка должна быть закончена, часов |
| --- | --- |
| до 50 | не более 5 |
| от 50 до 100 | не более 4 |
| Свыше 100 | не более 3 |

В случае возникновения скользкости обработка тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта и других территорий, прилегающих к зданиям (в том числе прилегающих к объектам торговли и сферы услуг), производится крупнозернистым и среднезернистым речным песком, не содержащим камней и глинистых включений, по норме 0,15-0,3 кг/кв.м. Песок должен быть просеян через сито с отверстиями диаметром 5 мм и заблаговременно смешан с поваренной солью в количестве 5-8 % от массы песка.

Допускается применение иных сертифицированных противогололедных материалов. Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу.

После уборки покрытие пешеходных зон должно быть полностью очищено от снега и льда. В периоды длительных интенсивных снегопадов допускается наличие слоя уплотненного снега, обработанного песком или песко-соляной смесью, при этом должна быть исключена возможность скольжения пешеходов. Удаление наледи и уплотненного снега допускается производить в течения всего дня. Сбор случайного мусора и освобождение урн осуществляется два раза в день, включая выходные и праздничные дни, при этом утренняя уборка должна быть завершена до 8:00 и вечерняя до 18:00 часов.

3.4. Уборка снега с проезжих частей улиц.

3.4.1. Сгребание и подметание снега с проезжих частей улиц производится механизированным способом специализированными предприятиями. Сгребание и подметание производят в полосе движения, составляющей 80% от ширины проезжей части. Копии маршрутных графиков с графическими схемами должны выдаваться водителю с путевым листом. Основные показатели технологического процесса снегоочистки при различных температурах и интенсивности снегопада приведены в таблице № 2.

3.4.2. Обработка дорожных покрытий песчано-соляной смесью производится механизированным способом специализированными предприятиями. В первую очередь посыпаются наиболее опасные места: спуски, подъемы, развороты и крутые повороты, перекрестки, пешеходные переходы, мосты и другие участки дорог, где чаще возникает необходимость торможения или создается опасность заноса транспортных средств. По окончании выборочной посыпки там, где есть необходимость, посыпка доводится до сплошной. Посыпку производят в полосе движения, составляющей не менее 60 % от ширины проезжей части. Городские проезды с интенсивностью движения транспорта менее 100 машин в час противогололедными материалами не посыпаются. На посыпку должны быть составлены маршрутные графики. Копии маршрутных графиков должны выдаваться водителю вместе с путевым листом. Основные показатели технологического процесса снегоочистки и нормы расхода реагентов при различных температурах и интенсивности снегопада приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Режим | Интенсивность снега, мм/ч | Температура снега, ◦С | Норма расхода смеси, песка, г/кв.м | Продолжительность этапа, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выдержка | Обработка смесью | Интервал | сгребание и сметание | Всего |
|  |  |  |  |  | выборочная | сплошная |  |  |  |
| Первый цикл |
| 1. | до 0,5 | выше -6 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
|  |  | от -6 до -18 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
|  |  | ниже - 18 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 2. | 0,5 - 1 | выше -6 | 150 | 0,75 | 1 | - | 3 | 8 | 12,75 |
|  |  | от -6 до -18 | 250 | 0,75 | 1,2 | - | 3 | 8 | 12,95 |
|  |  | ниже - 18 | 350 | 0,75 | 1,5 | - | 3 | 8 | 13,25 |
| 3. | 1 - 3 | выше -6 | 150 | 0,45 | 1 | 8 | 2 | 8 | 19,45 |
|  |  | от -6 до -18 | 250 | 0,45 | 1,2 | 9 | 2 | 8 | 20,65 |
|  |  | ниже - 18 | 350 | 0,45 | 1,5 | - | 2 | 8 | 11,95 |
| 4. | свыше 3 | выше -6 | 150 | 0,25 | 1 | 8 | 1 | 8 | 18,25 |
|  |  | от -6 до -18 | 250 | 0,25 | 1,2 | 9 | 1 | 8 | 19,45 |
|  |  | ниже - 18 | 350 | 0,25 | 1,5 | - | 1 | 8 | 10,75 |
| Следующие циклы |
| 1. | до 0,5 | выше -6 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
|  |  | от -6 до -18 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
|  |  | ниже - 18 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 2. | 0,5 - 1 | выше -6 | 150 | - | 1 | - | 3 | 8 | 12 |
|  |  | от -6 до -18 | 250 | - | 1,2 | - | 3 | 8 | 12,2 |
|  |  | ниже - 18 | 350 | - | 1,5 | - | 3 | 8 | 12,5 |
| 3. | 1 - 3 | выше -6 | 150 | - | 1 | 8 | 2 | 8 | 19 |
|  |  | от -6 до -18 | 250 | - | 1,2 | 9 | 2 | 8 | 20,2 |
|  |  | ниже - 18 | 350 | - | 1,5 | - | 2 | 8 | 11,5 |
| 4. | свыше 3 | выше -6 | 150 | - | 1 | 8 | 1 | 8 | 18 |
|  |  | от -6 до -18 | 250 | - | 1,2 | 9 | 1 | 8 | 19,2 |
|  |  | ниже - 18 | 350 | - | 1,5 | - | 1 | 8 | 10,5 |

Под выдержкой в выше изложенной таблице понимается время от начала снегопада до момента внесения реагентов в снег, интервал - период между посыпкой химических реагентов и началом сгребания и сметания снега.

3.4.3. Раздвигание снежных валов на перекрестках производится механизированным способом специализированными предприятиями немедленно вслед за сгребанием или подметанием. Раздвигание снежного вала у остановок городского транспорта, у выездов из дворов, местных проездов, ворот и т.д. производится по мере необходимости собственниками (владельцами) прилегающих территорий, с которых организован выезд на улицы, или предприятиями, которые обслуживают эти территории. Время на эту операцию не должно превышать шести часов после окончания снегопада.

3.4.4. Формирование снежных валов производится механизированным способом специализированными предприятиями с целью последующего удаления снега с проезда. Вал снега должен быть уложен с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1,5 м и давал возможность нормального движения общественного транспорта. Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

- ближе пяти метров от пешеходного перехода;

- ближе двадцати метров от остановочного пункта общественного транспорта;

- на тротуарах.

3.4.5. Перекидка или сдвигание снега с проезжей части в лотки или на разделительную полосу производится механизированным способом специализированными предприятиями в тех местах, где не предусмотрено удаление снега с прилотковой части проезда. В валах снега должны быть сделаны разрывы, обеспечивающие беспрепятственное прохождение пешеходов.

Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется специализированными предприятиями в два этапа. Первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения населения (рынков, гостиниц, вокзалов, школ и т.д.), въездов на территорию больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение 48 часов после окончания снегопада. Перечень объектов первоочередного вывоза снега утверждается организацией-заказчиком, окончательный (сплошной) вывоз снега производится по окончании первоочередного вывоза в соответствии с очередностью, определяемой заказчиком.

Снег, вывозимый с территории города, складируется в специально отведенных для этого местах (снежных свалках), утверждаемых ежегодно постановлением Главы администрации городского поселения.

3.4.6. Скалывание льда и удаление снежно-ледяных накатов производится механическим, ручным или комбинированным способом. Эта технологическая операция применяется также во время оттепелей для отвода талых вод с проезжей части. На дорогах с ливневой канализацией очищают дождеприемные решетки, на дорогах без ливневой канализации в местах снежно-ледяных накатов и скопления воды делают прорези.

3.5. Зимняя уборка придомовых территорий осуществляется в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170.

3.6. Граждане и организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности обязаны ежегодно в период апреля – 1 декады мая проводить генеральную очистку всей закрепленной территории.

# 4. Летнее содержание территорий

4.1. Граждане и организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности самостоятельно должны обеспечивать себя всем необходимым для летнего содержания своих территорий.

4.2. Летняя уборка городских проездов включает два вида технологических операций: систематические и периодические.

К систематическим операциям относятся:

- подметание;

- мойка;

- поливка;

- сбор случайного мусора, очистка урн.

К периодическим операциям относятся:

- очистка грунтовых наносов;

- подметание и вывоз опавших листьев;

- грейдирование обочин.

4.3. Летняя уборка (подметание, мойка, сбор случайного мусора, опавшей листвы и очистка урн) тротуаров, внутриквартальных проездов, посадочных площадок остановок общественного транспорта и других территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям (в том числе объектам торговли и сферы услуг), должна производиться собственниками (владельцами) ежедневно два раза в день, включая выходные и праздничные дни, при этом утренняя уборка должна быть завершена до 8:00  часов и вечерняя - до 18:00 часов. Уборку тротуаров проводят до подметания лотков, чтобы исключить повторное засорение прилотковой  полосы.

4.4. Летняя уборка проезжих частей улиц:

4.4.1. Подметание является основной технологической операцией уборки мусора на улицах, площадях и тротуарах города. Ее производят на дорогах с асфальтобетонными, цементобетонными покрытиями, а также покрытых брусчаткой. Подметание дорожных покрытий без увлажнения запрещено. Подметание проезжих частей осуществляют механизированным способом специализированные предприятия. На подметание должны быть составлены маршрутные графики. Копии маршрутных графиков с графическими схемами должны выдаваться водителю вместе с путевым листом.

При подметании принята допустимая предельная засоренность лотков на расстоянии 0,5 м от бортового камня для проездов со средним и интенсивным движением:

- для магистралей и улиц, расположенных в благоустроенных жилых районах - 30 г/кв. м;

- для улиц, которые граничат с проездами, имеющими неусовершенствованные дорожные покрытия, а также в тех местах, где расположены промышленные предприятия - 50 г/кв. м;

- для улиц второстепенного значения, пересекаемых улицами с неусовершенствованными покрытиями - 80 г/кв. м.

Технологический порядок и периодичность уборки дорог, обеспечивающие соблюдение указанных допустимых норм засоренности, устанавливаются в зависимости от интенсивности движения городского транспорта (таблица № 3).

Таблица № 3

| Характеристика объектов | Уборка загрязнений с проездов, имеющих ливневую канализацию | Уборка загрязнений с проездов, не имеющих ливневую канализацию |
| --- | --- | --- |
|  | проезжая часть | лоток | проезжая часть | лоток |
| Основные магистральные проезды | мойка 1 раз 3-е суток | подметание 1 раз в сутки | подметание 1 раз в сутки | подметание 1 раз в сутки |
| Улицы местного значения | мойка 1 раз 3-е суток | подметание 1 раз в сутки | подметание 1 раз в сутки | подметание 1 раз в сутки |
| Улицы местного значения с прилегающими неблагоустроенными территориями | мойка 1 раз 2-е суток | подметание 1 раз в сутки | подметание 1 раз в сутки | подметание 1 раз в сутки |
| Центральные улицы и площади | мойка 1 раз в сутки | подметание 1 раз в сутки | мойка 1 раз в сутки | подметание 2 раз в сутки |

4.4.2. Мойку производят только на проездах, имеющих усовершенствованные дорожные покрытия. Проезды, подлежащие мойке, должны иметь ливневую канализацию или уклоны, обеспечивающие хороший сток воды. Мойку производят, как правило, в ночное время, исключение составляет мойка проездов после окончания дождей. Эту операцию осуществляют механизированным способом специализированные предприятия. На мойку должны быть составлены маршрутные графики. Копии маршрутных графиков с графическими схемами должны выдаваться водителю вместе с путевым листом. Основные показатели технологического процесса указаны в таблице № 3.

4.4.3. Поливка дорожных покрытий производится исключительно в жаркие и сухие дни с температурой воздуха свыше +25°С. Эту операцию осуществляют механизированным способом специализированные предприятия. Поливку производят в часы наиболее высокой температуры воздуха.

4.4.4. Уборку грунтовых наносов в зависимости от толщины их слоя производят либо автогрейдером, либо поливомоечной машиной, снабженной плугом и зимней щеткой. Образующиеся грунтовые наносы перед уборкой должны быть увлажнены поливомоечной машиной. Уборка грунтовых наносов, образующихся на территориях, закрепленных за собственниками (владельцами), убираются ими самостоятельно. Основные показатели технологического процесса уборки грунтовых наносов приведены в таблице № 4.

4.4.5. Уборка опавших листьев производится обычными подметально-уборочными машинами или вручную. Основные показатели технологического процесса уборки опавших листьев приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| Характеристика объектов | Уборка грунтовых наносов | Уборка куч, загрязнений | Уборка опавших листьев |
| --- | --- | --- | --- |
|  | межсезонного образования | после ливневых дождей |  | малых накоплений | после интенсивного листопада |
| Основные магистральные проезды | в течение 10 суток | в течение 2 суток | 1 раз в сутки | при подметании | в течение 2 суток |
| Улицы местного значения | в течение 20 суток | в течение 3 суток | 1 раз в сутки | при подметании | в течение 3 суток |
| Улицы местного значения с прилегающими неблагоустроенными территориями | в течение 30 суток | в течение 5 суток | 1 раз в 2 сутки | при подметании | в течение 5 суток |

4.4.6. Грейдирование обочин, не отделенных от проезжей части бордюром, производят два раза весной после таяния снега и осенью до наступления заморозков. Грейдирование обочин летом производят с целью планировки профиля дороги.

4.5. Летняя уборка придомовых территорий осуществляется в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Государственным Комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170.

# 5. Содержание элементов благоустройства территории
и систем ливневой канализации

5.1. Ремонт элементов благоустройства малых архитектурных форм, урн производится балансодержателем по мере необходимости согласно актам обследования. Окраска элементов благоустройства производится в весенне-летний период один раз в два года и по мере необходимости. Окраска должна производиться только с предварительной зачисткой поверхности в соответствии с технологией работ.

5.2. Работы по содержанию и ремонту ливневой канализации предназначены для обеспечения исправного состояния и проектной работоспособности всех водоотводных сооружений. В задачи по эксплуатации канализации входит постоянный надзор и уход за водоотводными сооружениями, выявление и выполнение необходимых работ. Постоянный надзор заключается в регулярном наблюдении за работой водосточной сети и ее сооружений, выполнении текущих работ.

5.3. Для выявления дефектов и повреждений на водоотводящей сети и степени ее засоренности проводят периодические технические осмотры. Технический осмотр заключается в подробном обследовании всех сооружений ливневой канализации для оценки их технического состояния, а также установлении видов и объемов ремонтных работ. Технические осмотры должны включать наружный и внутренний осмотры сетей ливневой канализации. При технических осмотрах проверяют и фиксируют:

| № п/п | Наружный технический осмотр | Внутренний технический осмотр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие и состояние маркировочных знаков (реперов) | Обследование состояния стенок, перекрытий, скоб, лестниц и засоренности колодцев. |
| 2. | Наружное состояние колодцев, плотность, прилегания крышек, целостность люков, состояние прилюкового покрытия. | Обследование состояния труб ливневой канализации, ливневых коллекторов. |
| 3. | Наличие просадок и трещин асфальтового покрытия и грунта по трассе ливневой канализации. | Степень заиленности труб, наличие подпора (затопления), прорастание корнями. |
| 4. | Наличие наружных подтоплений на рельефе. | Наличие труб сторонних организаций и несанкционированной врезки. |
| 5. | Наличие мусора и заиленности открытых лотков и канав. | Наличие попадания в колодцы фекальной канализации и других не ливневых стоков. |
| 6. | Наличие наледи и снежных навалов на дождеприемных колодцах (зимой). | Наличие промерзания водоотводных труб с образованием ледяных и грязевых пробок (зимой). |

Эксплуатационная организация, обслуживающая канализацию, должна иметь необходимые технические данные по всем водоотводным сооружениям: схему расположения труб и колодцев в плане, уклоны, диаметры труб, схемы маркировки колодцев и другие характеристики.

5.4 .Закрытые и открытые водостоки должны содержаться в исправности и постоянной готовности к приему и отводу талых и дождевых вод.

5.4.1. По содержанию открытых и закрытых водостоков необходимо производить следующие виды работ:

- прочистка и промывка закрытых водостоков и колодцев (при необходимости с прогревом);

- прочистка и промывка дождеприемных решеток и колодцев;

- очистка от мусора, снега и наледей лотков, кюветов, каналов, водоотводных канав, крышек перепадных, смотровых и дождеприемных колодцев;

- замена поврежденных крышек и люков, утепление (при необходимости) на зимний период смотровых и дождеприемных колодцев, снятие утепления в весенний период;

- устранение размывов вдоль лотков;

- скашивание и удаление растительности в грунтовых каналах;

- очистка и промывка водопропускных труб под дорогами;

- восстановление нарушенных маркировочных знаков (реперов);

- очистка водовыпусков от иловых отложений.

5.4.2. Периодичность проведения работ по содержанию ливневой канализации:

| № п/п | Наименование проводимых работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр состояния колодцев, плотности прилегания крышек, целостности люков, крышек, горловин, скоб и лестниц. | 1 раз в месяц |
| 2. | Осмотр пикетажных столбиков и маркировочных знаков и при необходимости их обновление. | 1 раз в месяц |
| 3. | Проверка загазованности колодцев и проветривание по мере необходимости. | 1 раз в месяц |
| 4. | Утепление на зимний период смотровых и дождеприемных колодцев, снятие утепления с наступлением теплого периода. | 1 раз в год |
| 5. | Замер отложений в дренажных трубах, коллекторах и смотровых колодцах. | 2 раза в год |
| 6. | Очистка от мусора, снега, наледей лотков, кюветов, водоотводных канав, крышек смотровых и перепадных колодцев. | 4 раза в год |
| 7. | Очистка дождеприемных колодцев весной, после пропуска талых вод и осенью, после удаления опавшей листвы, а в остальное время - по мере засорения, но не реже | 3 раза в год |
| 8. | Скашивание и пропалывание растительности в открытых дренах | 3 раза в год |

Периодичность очистки сетей ливневой канализации необходимо устанавливать в зависимости от диаметра труб:

| № п/п | Параметры труб и коллекторов | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50 – 150 мм | при промерзании и засоренности | труба |
| 2. | 150 – 400 мм | ежегодно | труба |
| 3. | 400 – 1200 мм | один раз в 2 – 3 года | труба |
| 4. | 1200 – 1500 мм | через 2 -3 года | коллектор |
| 5. | более 1500 мм | через 4 -5 лет | коллектор |

В случае сильного засорения эти сроки могут быть сокращены. Наиболее благоприятным периодом для очистки коллекторов больших диаметров является зимний.

# 6. Содержание зеленых насаждений города

6.1. Содержание объектов озеленения - это комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и элементами благоустройства озелененных территорий, а также уборка передвижных малых форм в летнее и зимнее время.

6.2. Местоположение и границы озелененных территорий определяются градостроительным зонированием территорий города с учетом исторически сложившейся планировки и в соответствии с инвентарными делами.

6.3. В зависимости от расположения, характера использования территории и приоритета выполняемых ими функций озелененные территории относятся к трем категориям:

- озелененные территории общего пользования;

- озелененные территории ограниченного пользования;

- озелененные территории специального назначения.

6.4. Независимо от организационно-правовых форм и форм собственности каждый владелец озелененных территорий обязан содержать и охранять их за счет собственных средств самостоятельно или путем заключения соответствующих договоров со специализированными организациями.

6.5. Содержание деревьев и кустарников.

6.5.1. Полив.

Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости видов деревьев и кустарников, глубины залегания корневой системы.

Сроки и кратность поливов зависят от возраста растений, фазы развития и внешних условий. Деревья до 15 лет в сухую и жаркую погоду следует поливать один раз в 7-10 дней в вегетационный сезон, для взрослых растений кратность поливов снижается до 4-6 раз в вегетационный сезон. Полив кустарников рекомендуется проводить не менее чем один раз в 10-15 дней в вегетационный сезон с нормой полива 20-25 л/кв.м.

6.5.2. Внесение удобрений.

Точные дозы удобрений устанавливаются на основании полного анализа почвы или в соответствии с рекомендациями по применению удобрений.

6.5.3. Рыхление почвы, мульчирование.

Рыхление почвы, мульчирование проводятся весной до 1 июня с целью устранения уплотнения почвы и удаления нежелательной растительности. Чтобы не повредить корневую систему растений, рыхлят на глубину не более 5-10 см под деревьями и 3-5 см - под кустарниками. Мульчирование торфяной крошкой, различными компостами, скошенной травой, измельченным опадом листвы и хвои, древесной корой, древесной щепой или крупным гравием рекомендуется применять на местах, подверженных вытаптыванию и уплотнению приствольных лунок, проводят весной или в начале лета. Слой мульчи (3-5 см) нельзя укладывать на сухую сильно уплотненную или только что увлажненную почву.

6.5.4. Обрезка кроны (санитарная, формовочная, омолаживающая).

Удаление поросли производится в вегетационный период не менее одного раза в месяц.

Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода.

Омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост,  а также при пересадке крупномерных деревьев. Омолаживание деревьев следует проводить только у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью (липа, тополь, ива и др., из хвойных - ель колючая). Обрезку производят ранней весной до начала сокодвижения.

Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.

Периодичность проведения формовочной обрезки древесных пород различна. Кроны быстрорастущих пород, когда требуется сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных побегов, т.е. с санитарной обрезкой.

У медленнорастущих деревьев формовку крон лучше производить через 2-4 года.

Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада.

6.5.5. Лечение ран, дупел, механических повреждений.

Лечение ран, дупел, механических повреждений должно производиться немедленно после обнаружения.

6.6. Содержание газонов.

6.6.1. Кошение газонов.

Партерные газоны стригут не менее одного раза в 10 дней при высоте травостоя 6-10 см. Высота оставляемого травостоя 3-5 см.

Обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10-15 см через каждые 10-15 дней. Высота оставляемого травостоя 3-5 см.

Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставляют в виде цветущего разнотравья или содержат как обыкновенные газоны. После каждого скашивания срезанную траву необходимо сгребать и вывозить в срок не позднее трех суток.

6.6.2. Прочесывание газонов от листвы, мусора.

Прочесывание газонов от листвы, мусора проводится в осенний период по мере опадания листвы и ранней весной по мере схода снега не позднее первой декады мая месяца. Сжигать лист категорически запрещается.

6.6.3. Полив.

Кратность поливов определяется по общему состоянию растений и по степени сухости почвы. Полив следует производить вечером или в ранние утренние часы.

6.6.4. Подкормка газонов.

Подкормка газонов осуществляется внесением удобрений равномерным разбрасыванием по поверхности без нарушения травостоя. Сроки и нормы внесения удобрений зависят от почвенных условий и возраста травостоя.

6.6.5. Прополка газонов.

Прополка газонов проводится не реже одного раза в месяц. Уничтожение сорняков на газоне производится скашиванием и непосредственно прополкой. Химическая прополка может осуществляться с помощью гербицидов избирательного действия, разрешенных для применения в коммунальном хозяйстве.

6.6.6. Рыхление снежных валов, образовавшихся при очистке садовых дорог и тротуаров в период снегопадов.

Рыхление снежных валов, образовавшихся при очистке садовых дорог и тротуаров в период снегопадов, проводится в период таяния снега.

6.6.7. Сбор случайного мусора.

Сбор случайного мусора производится ежедневно с обязательным последующим вывозом.

6.7. Содержание цветников.

6.7.1. Полив.

Полив производят с расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней. Цветники поливают вечером или рано утром.

6.7.2. Рыхление почвы.

Рыхление почвы проводится до 6 раз за вегетационный сезон.

6.7.3. Подкормка газонов.

Подкормка газонов проводится через каждые 10-20 дней.

6.7.4. Внесение удобрений.

Удобрения вносят в основном  при подготовке почвы.

6.7.5. Удаление отцветших соцветий.

Удаление отцветших соцветий, снижающих декоративность цветника, проводят регулярно по мере появления увядших соцветий или пожелтения побегов, не дожидаясь отмирания последних.

6.7.6. Стрижка.

Стрижка ковровых цветников для сохранения четкости рисунка (не менее 2 раз за сезон).

6.7.7. Укрытие на зиму цветников из многолетников.

Укрытие на зиму цветников из многолетников выполняют листьями опавших растений, еловым лапником и торфом (некислым). Перед укрытием у растений срезают все побеги и листья на высоте 6-12 см от земли. Толщина укрываемого слоя 15-30 см. Укрытие проводят после заморозков.

6.7.8. Выкопка луковичных растений.

Луковичные и клубнелуковичные цветочные растения рекомендуется периодически выкапывать: нарциссы через 4-5 лет; тюльпаны, гиацинты, гладиолусы - ежегодно. Выкопку тюльпанов производят после пожелтения листьев. Выкопку нарциссов, крокусов - после отмирания листьев. Гладиолусы, ирисы луковичные выкапывают осенью.

6.8. Содержание дорожек и площадок.

Содержание дорожек и площадок в парках, скверах производится в соответствии с требованиями подпункта 3.4.1 и подпункта 4.4 Регламента.

6.9. Содержание малых архитектурных форм.

6.9.1. Весной малые архитектурные формы тщательно осматривают, заменяют сломанные рейки и крепления новыми; очищают от старой краски и окрашивают заново не позднее первой декады мая.

6.9.2. Цветочные вазы и урны весной очищают от старого покрытия, красят и расставляют на места не позднее первой декады мая. Для содержания цветочниц и урн в хорошем внешнем и санитарно-гигиеническом состоянии необходимо:

- вовремя убирать все сломанные или ремонтировать частично поврежденные урны и вазы;

- собирать и удалять случайный мусор, отцветшие соцветия и цветы, засохшие листья.

6.9.3. Приствольные ограждения (металлические или чугунные решетки) необходимо периодически поднимать, ремонтировать, очищать от старого покрытия и производить окраску.

# 7. Содержание наружного уличного освещения

7.1. Содержание наружного уличного освещения включает в себя техническое обслуживание сетей уличного освещения и организацию работ по освещению.

7.2. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и других освещаемых объектов производится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки - до 20 люкс, а отключение - в утренние сумерки при ее повышении - до 10 люкс по графику, утвержденному администрацией города. Время отключения на ночь части светильников устанавливается по графику, утвержденному главой городского поселения.

7.3. Включение и отключение систем архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы наружного освещения улиц.

7.4. Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения согласно утвержденному графику осуществляет уполномоченный администрацией города орган.

7.5. Процент негорения светильников на площадях, магистралях и улицах, дворовых территориях не должен превышать 5%.

7.5. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться (цвет окраски согласуется с управлением архитектуры и градостроительства) балансодержателями по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

7.6. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, - ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, люминесцентные должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на специализированное предприятие для их демеркуризации. Запрещается вывозить указанные типы ламп на городские свалки.

7.7. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта осуществляется владельцем опоры на основных магистралях незамедлительно; на остальных территориях, а также демонтируемых опорах - в течение суток с момента обнаружения (демонтажа).

8. Правила сбора, вывоза и утилизации отходов

8.1. Все юридические лица независимо от организационно-правовой формы, предприниматели без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории города, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ) с организациями, выполняющими данный вид деятельности в порядке, установленном законом.

8.2. Сбор ТБО в контейнеры и КГМ в бункеры-накопители, уборку контейнерных площадок осуществляют:

- в муниципальном жилищном фонде - эксплуатационные организации;

- на объектах, содержание которых осуществляется по договору муниципального заказа, - организации-подрядчики;

- по остальным территориям - хозяйствующие субъекты, во владении или пользовании которых находятся данные территории.

8.3. Эксплуатационная организация, иные хозяйствующие субъекты, на территории которых находится контейнерная площадка для ТБО, обязаны обеспечить:

- надлежащее санитарное содержание контейнерной площадки и прилегающей к ней территории; по окончании погрузки мусора должна производиться уборка контейнерной площадки;

- в зимнее время года - очистку от снега и наледи, подходов и подъездов к ней с целью создания нормальных условий для специализированного автотранспорта и пользования населения;

- контроль над вывозом бытовых отходов, согласно договору с предприятием, осуществляющим данный вид деятельности;

- своевременный ремонт и замену не пригодных к дальнейшему использованию контейнеров;

- дезинфекцию мусоросборников не реже одного раза в месяц.

- запрещается сжигание бытовых отходов в контейнерах.

8.4. Запрещается на существующих контейнерных площадках города складирование (сброс) производственных отходов, упаковочных материалов и тары из гофрокартона и дерева, спиленных ветвей и сучьев деревьев, листвы, снега.

8.5. Запрещается в контейнеры для ТБО сброс трупов животных, птиц, других биологических отходов, крупногабаритных отходов и строительного мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров.

8.6. Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется организацией, выполняющей данный вид деятельности, на договорной основе с юридическими  и физическими лицами по их заявке.

8.7. Вывоз ТБО и КГМ осуществляется организациями в сроки, указываемые в графике, - приложении к договору на вывоз ТБО, КГМ.

Срок вывоза отходов определяется с учетом нормативных сроков хранения отходов:

- в холодное время (при температуре -5 градусов по Цельсию и ниже) - не более трех суток;

- в теплое время года (при температуре +5 градусов по Цельсию и выше) - не более суток.

8.8. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, производят работники организации, осуществляющей вывоз ТБО, КГМ.

8.9. Жидкие бытовые отходы из выгребов неблагоустроенных домовладений вывозятся ассенизационным транспортом, предназначенным для механизированной очистки выгребных ям от фекальных жидкостей и доставки их к месту обезвреживания, специализированными организациями. Выгреба дворовых уборных следует очищать по мере их заполнения, но не реже одного раза в полгода.

8.10. На вокзале, рынках, в парках, площадях, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения людей, на улицах, на остановках общественного пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты должны быть установлены урны для мусора. Урны устанавливают на расстоянии 50 метров одна от другой в местах массового посещения населения, во дворах, в парках, на площадях и на других территориях - на расстоянии до 100 метров.

8.11. Установка и очистка урн производится организациями-подрядчиками, эксплуатирующими территории в соответствии с договором муниципального заказа и хозяйствующими субъектами, во владении или пользовании которых находятся территории. Очистка урн производится этими организациями по мере их заполнения.

8.12. Урны, расположенные на остановках городского пассажирского транспорта, очищаются и дезинфицируются организациями, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых объектов, - торговыми организациями.

8.13. Очередной ремонт урн производится владельцами один раз в год (апрель), а также по мере необходимости или по предписаниям контролирующих органов.

8.14. Владельцы некапитальных объектов (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения, объекты торговли и услуг) обязаны заключать договоры на санитарную очистку и уборку отведенных территорий либо производить ее самостоятельно.

8.15. Лица, ответственные за несанкционированные свалки, пожоги отходов, привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством. В случае невозможности установления лиц, ответственных за несанкционированные свалки, удаление отходов и рекультивация мест несанкционированных свалок производится за счет средств владельца.

8.16. Сброс поверхностных вод с территорий предприятий и дворовых территорий в инженерные системы разрешен только при наличии договора с эксплуатирующим предприятием.

Сброс поверхностных вод с территорий предприятий и дворовых территорий без использования инженерных сетей и сооружений разрешен только при наличии лицензии на пользование водными объектами, выдаваемой органами регулирования и охраны вод.

Не допускается сброс неочищенных вод промышленных предприятий в водоемы.

8.16. Запрещается мойка, чистка транспортных средств на территории города, за исключением специально отведенных мест.

8.17. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог.

9. Содержание фасадов зданий и сооружений

9.1. Руководители предприятий и организаций, на балансе которых находятся здания и сооружения, собственники зданий и сооружений обязаны обеспечить своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов указанных объектов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и др.), а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски в соответствии с настоящими Правилами.

Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов.

9.2. Собственники и юридические лица, имеющие здания, строения и сооружения на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, обязаны проводить работы по надлежащему содержанию зданий, строений и сооружений и иных объектов недвижимости на земельных участках в соответствии с градостроительной и проектной документацией, градостроительными нормативами и правилами, экологическими, санитарными, противопожарными и иными специальными нормативами, в том числе по проведению ремонта и реставрации фасадов, принадлежащих им зданий и сооружений за счет собственных или привлеченных средств.

В случае если в собственности юридических или физических лиц, хозяйственном ведении или оперативном управлении юридических лиц находятся отдельные нежилые помещения в нежилых или жилых зданиях, то такие лица несут обязанность по долевому участию в ремонте и реставрации фасадов названных зданий пропорционально занимаемым площадям. При проведении планового сплошного ремонта и реставрации фасада здания или сооружения лица, принимающие в нем долевое участие, могут объединять средства, направляемые на эти цели, в суммах, пропорциональных занимаемым площадям.

9.3. Арендаторы зданий, помещений и сооружений несут обязательства по ремонту, реставрации и реконструкции фасадов зданий и сооружений в соответствии с условиями договора аренды.

9.4. Ремонт, реставрация и реконструкция фасадов зданий и сооружений, являющихся памятниками архитектуры, истории или культуры, проводится в соответствии с охранными обязательствами по согласованию с  правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области.

9.5. Уполномоченный орган администрации города в пределах своих полномочий, установленных градостроительным законодательством и настоящими Правилами, в соответствии с утвержденной программой выдает предписания об обязательном проведении реставрации и ремонта фасадов зданий и сооружений в установленные сроки и контролирует исполнение этих предписаний.

9.6. Окраска фасадов зданий может производиться только по колерным паспортам, выдаваемым управлением архитектуры и градостроительства администрации города.

9.7. Запрещается:

- производить окраску фасадов зданий и сооружений без предварительного восстановления архитектурных деталей;

- производить окраску фасадов, облицованных естественным или искусственным камнем, оштукатуренных декоративной цветной терразитовой и камневидной штукатуркой.

9.8. Жилые, административные, производственные и общественные здания должны быть оборудованы домовыми знаками, а жилые, кроме того, - указателями номеров подъездов и квартир.

Домовые знаки должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии. За чистоту и исправность домовых знаков отвечают владельцы (балансодержатели) зданий.

# 10. Финансирование работ

10.1. Содержание улиц, дорог, тротуаров, систем ливневых канализаций и зеленых насаждений города, объектов уличного освещения, закрепленных в муниципальной собственности, осуществляется по муниципальному заказу либо муниципальному заданию в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города.

10.2. Содержание улиц, дорог и тротуаров города и других объектов, находящихся на балансе иных собственников, производится за счет их собственных средств.

# 11. Контроль за выполнением Регламента

Контроль за выполнением Регламента осуществляют структурные подразделения администрации городского поселения  в соответствии со своей компетенцией.

# 12. Ответственность за нарушение Регламента

# Ответственность за нарушение Регламента наступает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# Text boxes

От 17.06.2009 № 146

# Администрация  городского поселения углич ярославской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### Главы городского поселения углич